## Slide 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Διδάσκων: Σταύρος Σουραβλάς
Αρ. Γραφείου 425, 4ος όροφος
Κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων
  Σύνδεση στο Google meet
  Έναρξη σύσκεψης ή συμμετοχή σε σύσκεψη
  OpSystems
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύνδεση με το Account του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Ώρες: Τετάρτη 16:00-19:00 (Σε περίπτωση αλλαγής κάποια εβδομάδα υπάρχει ενημέρωση με ανακοίνωση στο compus)

## Slide 2: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα σήµατα αυτά χρησιµοποιούν δύο διακριτές τιµές, και για το λόγο αυτό ονοµάζονται δυαδικά (binary). Τα δυαδικά ψηφία (binary digits- bits) είναι τα 0 και 1
Notes: Δυαδική αναπαράσταση δεδομένων (αριθμοί και χαρακτήρες)

## Slide 3: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ
΄Ενα σύστηµα αρίθµησης (number system) µε ϐάση r, είναι ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί διακριτά σύµβολα για r ψηφία. Ο αριθµός r ονοµάζεται ϐάση του συστήµατος.
Συχνά, ο αριθμός γράφεται σε παρένθεση και η βάση r τοποθετείται δίπλα. Π.χ.,
(101)2
(130)10
Notes: r=10 (δεκαδικό)
Radix=βάση συστήματος.
Κάθε σύστημα βάσης r χρησιμοποιεί r ψηφία.
Πχ το δεκαδικό 0-9
Ο αριθμός 10 δεν είναι ψηφίο του δεκαδικού συστήματος ούτε το 11…… είναι συνδυασμοί των βασικών ψηφίων
12 = 1 δεκάδα και 2 μονάδες
152 = 1 εκατοντάδα 5 δεκάδες και 2 μονάδες
2152 = 2 χιλιάδες 1 εκατοντάδα 5 δεκάδες και 2 μονάδες.
Θέση ψηφίου: Κάθε ψηφίο ανάλογα με τη θέση του απεικονίζει μία ποσότητα.
Πχ 4185
Το 4 αντιστοιχεί σε χιλιάδες. Βάση =10.
103 102 101 100
4 1 8 5
Οι δυνάμεις της βάσης =10 αυξάνονται όσο πάμε αριστερά, η μηδενική δύναμη είναι η δεξιότερη.
103 = 1000
102 = 100
101 = 10
100 = 1
4185= 4 x 103 + 1 x 102+ 8x101 + 5 x100
5 μονάδες
8 δεκάδες
1 εκατοντάδα
4 χιλιάδες
_____________________________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ _________________________________
r -> radix . Η βάση δείχνει πόσα ψηφία (διακριτά) χρησιμοποιεί το σύστημα
r=10 (δεκαδικό) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Οι αριθμοί που υπερβαίνουν το 9 είναι συνδυασμοί αυτών των ψηφίων.
Πχ ο αριθμός 10 = 1 δεκάδα και 0 μονάδες (συνδυασμός των βασικών ψηφίων 1 και 0)
Ο αριθμός 512 είναι συνδυασμός των βασικών ψηφίων 5,1, και 2. Η ΘΕΣΗ των ψηφίων είναι εκείνη που καθορίζει την αξία ή τιμή του αριθμού.
5,1,2: 215, 512, 152…. Οι αριθμοί αυτοί είναι διαφορετικοί ανάλογα με τη θέση των ψηφίων. ΘΕΣΗ(;;;;;)
512: 5 εκατοντάδες (εκαντοντάδα 100 = 102)
1 δεκάδα (δεκάδα 10=101)
2 μονάδες (μονάδα 1=100)
3512: 3 χιλιάδες (χιλιάδα 1000, 103)
5 εκατοντάδες
1 δεκάδα
2 μονάδες
Οι αξίες αρχίζουν από δεξιά: Οι μικρότερες αξίες είναι δεξιά, οι αξίες αυξάνονται προς τα αριστερά.
103 102 101 100
3 5 1 2
3512 = 3x 103 + 5x102 + 1x101 +2 x100
__________________________ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ___________________________________________________
Σύστημα αρίθμησης χαρακτηρίζεται από την βάση r (radix).
Βάση είναι το πλήθος των βασικών ψηφίων του συστήματος. Δεκαδικό, r=10 και περιέχει 10 βασικά ψηφιά.
0,1,2,3,4,5,6,7 ,8,9
Ο αριθμός 12 δεν είναι βασικός αριθμός του δεκαδικού συστήματος αλλά είναι συνδυασμός των ψηφίων 1 και 2
Ομοίως, το 21, είναι συνδυασμός των 1, 2
ΕΊΝΑΙ ίδια το 12 και το 21; Χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό. ΔΕΝ είναι ίδια γιατί αυτό που διαφέρει είναι η ΘΕΣΗ των βασικών ψηφίων 1 και 2
12 = 2 μονάδες και μία δεκάδα
21 = 1 μονάδα και δύο δεκάδες
251 = 1 μονάδα, 5 δεκάδες και 2 εκατοντάδες
3251 = 1 μονάδα, 5 δεκάδες, 2 εκατοντάδες και 3 χιλιάδες.
ΘΕΣΗ κάθε βασικού ψηφίου αντιστοιχεί σε μία ποσότητα ή σε ένα βάρος.
ΠΟΙΕΣ είναι αυτές οι ποσότητες ή βάρη στο δεκαδικό σύστημα;
Μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες, οι χιλιάδες κλπ
Μονάδα: 100=1 μηδενική δύναμη του 10
Δεκάδα: 101=10 πρώτη δύναμη του 10
Εκατοντάδα: 102=100 δεύτερη δύναμη του 10
Χιλιάδα: 103=1000 Τρίτη δύναμη του 10
Τα βάρη του δεκαδικού συστήματος είναι δυνάμεις του 10. Το μικρότερο βάρος είναι η μονάδα και τοποθετείται στο δεξί μέρος του αριθμού.
Πχ ο αριθμός 4121
103 102 101 100
4 1 2 1
4121= 4x103+1x102+2x101+1x100
= 4000+100+20+1

## Slide 4: ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Βάση το 2, εποµένως χρησιµοποιεί δύο ψηφία : 0 και 1. Κάθε συντελεστής ai ενός δυαδικού αριθµού πολλαπλασιάζεται µε 2 i . Για παράδειγµα, η δυαδική ποσότητα 11001 είναι
1 x 20 + 0 x 21 + 0 x 22 + 1 x 23 +1 x 24
= 1+8+16 =25
Notes: Δυαδικό σύστημα έχει ως βάση το r=2
0 και 1.
Κωδικοποίηση δεδομένων σε 0 και 1.
Π.χ. οι αριθμοί που είναι η πιο αντιληπτή μορφή θα μας απασχολήσουν αρχικά.
11001
Η θέση των ψηφίων αντιστοιχεί σε ποσότητες που είναι δυνάμεις του 2. Η μηδενική δύναμη βρίσκεται τέρμα δεξιά και οι επόμενες προς τα αριστερά αυξάνονται.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αρχικά θα μελετήσουμε ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (χωρίς πρόσημο, άρα θετικοί)
24 23 22 21 20
1 1 0 0 1
Ο Δεξιότερος άσσος αντιστοιχίζεται σε μονάδα (επειδή 20=1)
Το πρώτο 0 από δεξιά αντιστοιχίζεται σε δυάδα (επειδή 21=2)
Το επόμενο 0 αντιστοιχίζεται σε τετράδα (επειδή 22=4)
Ο επόμενος άσσος αντιστοιχίζεται σε οκτάδα (επειδή 23=8)
Ο αριστερότερος άσσος αντιστοιχίζεται σε δεκαεξάδα (επειδή 24=16)
Ο αριθμός 11001 αποτελείται από 1 μονάδα 0 δυάδες, 0 τετράδες, 1 οκτάδα και 1 δεκαεξάδα=25
1 x 20 + 0 x 21 + 0 x 22 + 1 x 23 +1 x 24
_______________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ________________________________________
Αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ αριθμούς.
Αργότερα οι αριθμοί θα εκφράζονται σε byte ή πολλαπλάσια αυτού (1 byte = 8 bit, δηλαδή 8 μηδενικά ή άσσους)
Ποιος δεκαδικός αριθμός είναι ο 101011;
25 24 23 22 21 20
1 0 1 0 1 1
1x25+1x23+1x21+1x20=32+8+2+1=43
___________________________ TMHMA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_____________________________________________________________________
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μέχρι να αναφερθεί κάτι διαφορετικό μιλάμε για αριθμούς ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ (unsigned). Δεν έχουν πρόσημο και είναι πάντα θετικοί.
Οι αριθμοί κανονικά γράφονται σε ένα ή πολλαπλά byte (1byte=8 bit, δηλαδή 8 μηδενικά ή μονάδες). Προς το παρόν θα γράφουμε τους αριθμούς σε όσα bit χρειαστεί. Π.χ. ο αριθμός 1000110 είναι 7 bit
(1000110)2
Αναζητούμε τον αντίστοιχο δεκαδικό.
26 25 24 23 22 21 20
1 0 0 0 1 1 0
1x26+1x22+1x21 = 64+4+2=70

## Slide 5: ΟΙ 16 ΠΡΩΤΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ
Notes: 23 22 21 20
0 1 0 1 = 1 x 20 + 0 x 21 + 1 x 22 + 0 x 23= 0+4+0+1=5

## Slide 6: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ 2
20=1 28=256
21=2 29=512
22=4 210=1024=1Κ
23=8 211=2048=2Κ
24=16 212=4096=4Κ
25=32 213=8192=8Κ
26=64 214=16384=16Κ
27=128 215=32768=32Κ
Επίσης, 1Μ=220, 1G=230. 1T=240, 1P=250
Notes: 210=1K (το 1Κ είναι ΑΡΙΘΜΟΣ όχι μονάδα μέτρησης) =1024
1ΚΒyte = 1024 bytes. Το byte είναι η βασική μονάδα μέτρησης του υπολογιστή (1 byte=8 bit), όπου κάθε bit είναι ένα μηδενικό ή μία μονάδα.
Στην καθημερινότητα, όταν λέμε ΚΙΛΟ εννοούμε χιλιάδα. 1 κιλό = 1000 γραμμάρια.
Η χιλιάδα του δεκαδικού συστήματος είναι το 103, δηλαδή μία ακέραια δύναμη του 10 που είναι η βάση
Στο δυαδικό σύστημα, δεν υπάρχει δύναμη του 2 ακέραια, στην οποία αν υψώσουμε το 2 παίρνουμε 1000. 2x=1000, το x δεν είναι ακέραιο.
Όμως η πλησιέστερη δύναμη του 2 κοντά στο 1000 είναι η 10 και 210=1024. Για αυτό τον λόγο το kilo στους υπολογιστές είναι 1024=210=1Κ
1Μ= 220
_______________________________________ TMHMA ΠΕΜΠΤΗΣ_________________________________
1 kilobyte=1024 bytes,
1 Megabyte= 1024 Kbyte = 210x210= 220 byte
1K= 210=1024
3K πως θα το εκφράσουμε σε δύναμη του 2;
3 x 210
Δηλαδή, το Κ εκφράζεται ως ΑΚΕΡΑΙΑ δύναμη του 2 αλλά το 3 ΌΧΙ, δηλαδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ακέραια δύναμη του 2 που να δίνει 3
Αν πάμε να λύσουμε την εξίσωση 2x=3, το x δεν είναι ακέραιο. Άρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε ως ακέραια δύναμη του 2 το 3Κ
Στην καθημερινότητα, 1 Kilo αντιστοιχεί σε χιλιάδα.
Στο δυαδικό σύστημα δεν υπάρχει ακέραιος x, στον οποίο να υψώσουμε το 2 και να πάρουμε 1000
2x=1000 δεν λύνεται για ακέραιο x
Επειδή η ΑΚΕΡΑΙΑ δύναμη του 2 που δίνει αριθμό πλησιέστερο στο 1000 είναι η δέκατη, και η τιμή είναι 1024, λέμε ότι το kilo στον υπολογιστή είναι το 1024.
_______________________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_______________________________________________
1 Κbyte
1K είναι αριθμός =1024
Στην καθημερινότητα 1 Κιλό = 1000 γραμμάρια ή 103 γραμμάρια. Δηλαδή, μια ΑΚΕΡΑΙΑ δύναμη του 10, η Τρίτη, αναπαριστά αυτό που λέμε κιλό.
Στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν δυαδικό σύστημα
ΔΕΝ υπάρχει ΑΚΕΡΑΙΑ δύναμη του 2 η οποία δίνει 1000. Διαφορετικά, η εξίσωση 2x=1000, δεν έχει ακέραια λύση.
ΌΜΩΣ, η ακέραια δύναμη του 2 που δίνει τιμή κοντά στο 1000 είναι η 10η. Άρα το kilo του υπολογιστή είναι το 210=1024

## Slide 7: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ
Πως θα βρούμε τη δυαδική μορφή του αριθμού 50;
Με διαδοχικές διαιρέσεις
Υπάρχει ευκολότερος τρόπος;
Notes: Μέθοδος διαιρέσεων: Ξεκινάμε από έναν δεκαδικό αριθμό και διαιρούμε διαδοχικά με το 2 λαμβάνοντας ένα ακέραιο πηλίκο και ένα υπόλοιπο. Το πηλίκο διαιρείται ξανά με το 2 και παράγει ένα νέο πηλίκο και ένα νέο υπόλοιπο. Η διαδικασία σταματά όταν το πηλίκο μας γίνει 0. Τότε, διαβάζουμε τα υπόλοιπα ανάποδα από τη σειρά παραγωγής τους.
Δεκαδικός Αριθμός Ακέραιο Πηλίκο διαίρεσης με το 2 Υπόλοιπο διαίρεσης με το 2
50 25 0
25 12 1
12 6 0
6 3 0
3 1 1
1 0 1
Διαβάζω τα υπόλοιπα με σειρά αντίστροφη (από κάτω προς τα επάνω) 110010.
Επαλήθευση ότι 110010=50
110010
25 24 23 22 21 20
1 1 0 0 1 0
= 1x 25 +1 x 24 +1x21=32+16+2=50
Για να γράψουμε τον αριθμό 50 (μη προσημασμένη μορφή) απαιτούνται 6 bit. Στην πράξη όμως, όλοι οι αριθμοί γράφονται σε μονάδες πολλαπλάσιες του byte. ΔΕΝ υπάρχει αποθήκευση 6 bit θα ξοδευτεί 1 byte για αυτό τον αριθμό. Μετά τα εισαγωγικά μαθήματα, όλες οι αναπαραστάσεις θα είναι σε επίπεδο byte.
Signed integer, unsigned integer: O signed ξοδεύει ένα Bit (το αριστερότερο) για πρόσημο, 1 για αρνητικό πρόσημο, 0 για θετικό. Ο unsigned δεν έχει πρόσημο με συνέπεια το αριστερότερο bit να αντιστοιχεί σε ΠΟΣΟΤΗΤΑ.
2η μέθοδος: Βρίσκουμε την μεγαλύτερη δύναμη του 2 που «χωράει» στον ζητούμενο αριθμό. Επαναλαμβάνουμε μία σειρά αφαιρέσεων δίνοντας τιμές στους άλλους συντελεστές.
Πχ. 50. Η μεγαλύτερη ακέραια δύναμη είναι η 5η επομένως πρέπει να βρω τους συντελεστές (0 και 1) που αντιστοιχίζονται στις δυνάμεις από την 5η ως την μηδενική, δηλαδή 6 συντελεστές (6 bit)
1 1 0 0 1 0
_ _ _ _ _ _
To 32 χωράει στο 50 και περισσεύουν 50-32=18.
Ο επόμενος συντελεστής αντιστοιχεί σε 16άδες. Το ερώτημα είναι: Υπάρχει 16άδα στο 18; ΝΑΙ και περισσεύουν 18-16=2. Αφού η απάντηση είναι ΝΑΙ ο συντελεστής είναι 1.
Ο επόμενος συντελεστής αντιστοιχεί σε 8άδες. Υπάρχει 8άδα στο 2; ΌΧΙ άρα βάζουμε 0
Ο επόμενος συντελεστής αντιστοιχεί σε 4άδες. Υπάρχει 4άδα στο 2; ΌΧΙ άρα βάζουμε 0
Ο επόμενος συντελεστής αντιστοιχεί σε 2άδες. Υπάρχει 2άδα στο 2; ΝΑΙ άρα βάζουμε 1 Υπόλοιπο 2-2=0
TIP: Οι άρτιοι αριθμοί έχουν δεξιότερο bit =0, οι περιττοί =1.
Ξεκινάμε από την μεγαλύτερη δύναμη του 2 στην οποία χωράει ο αριθμός μας. Αν αυτή είναι η 2x τότε χρειαζόμαστε x+1 bit
Π.χ. για το 50 η μεγαλύτερη δύναμη είναι το 32 = 25, άρα x=5 και θέλουμε 5+1 = 6 bit
Π.χ. για το 70 η μεγαλύτερη δύναμη είναι το 64 = 26, άρα x=6 και θέλουμε 6+1 = 7 bit
Π.χ. για το 130 η μεγαλύτερη δύναμη είναι το 128 = 27, άρα x=7 και θέλουμε 7+1 = 8 bit
_________________________________________ TMHMA ΠΕΜΠΤΗΣ___________________________________
Μέθοδος διαιρέσεων: Ξεκινάμε από έναν δεκαδικό αριθμό και διαιρούμε διαδοχικά με το 2 λαμβάνοντας ένα ακέραιο πηλίκο και ένα υπόλοιπο. Το πηλίκο διαιρείται ξανά με το 2 και παράγει ένα νέο πηλίκο και ένα νέο υπόλοιπο. Η διαδικασία σταματά όταν το πηλίκο μας γίνει 0. Τότε, διαβάζουμε τα υπόλοιπα ανάποδα από τη σειρά παραγωγής τους.
Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το 75
Αριθμός Ακέραιο πηλίκο διαίρεσης με το 2 Υπόλοιπο
75 37 1
37 18 1
18 9 0
9 4 1
4 2 0
2 1 0
1 0 1
1001011 =75 = 1x26+1x23+1x21+1x20
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο αριθμός 75 «χώρεσε» σε 7 bit. Σε επίπεδο byte θα γράφαμε 01001011 (8 bit)
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Βασίζεται στον εντοπισμό της μεγαλύτερης δύναμης του 2 η οποία χωράει στον ζητούμενο αριθμό. Στη συνέχεια, γνωρίζοντας πόσα Bit απαιτεί ο αριθμός συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες θέσεις εξετάζοντας αν οι δυνάμεις (οι επόμενες προς τα πίσω δυνάμεις) χωράνε στα υπόλοιπα που θα παράγονται.
Αν βρούμε ότι η μεγαλύτερη δύναμη του 2 που χωράει στον ζητούμενο αριθμό είναι η x, τότε απαιτούνται x+1 bit.
Π.χ., στο 75 η δύναμη αυτή είναι η x=6 (26=64). Άρα ο αριθμός απαιτεί 6+1=7 bit
26 25 24 23 22 21 20
1 0 0 1 0 1 0
O συντελεστής της 6ης δύναμης του 2 είναι 1.
5η δύναμη: Αφαιρούμε από το 75 τα 64 = 11 (απομένει να προσθέσουμε άλλα 11 στο 64).
Χωράει 32αδα στο 11 (ΌΧΙ) άρα ο συντελεστής της 5ης δύναμης του 2 είναι 0
4η: Χωράει 16 στο 11; ΌΧΙ άρα βάζουμε 0 στον συντελεστή της τέταρτης δύναμης
3η: Χωράει 8 στο 11; ΝΑΙ και απομένουν άλλα (11-8) να προστεθούν. Άρα βάζουμε 1 στον συντελεστή της τρίτης δύναμης
2η: Χωράει 4 στο 3; ΌΧΙ Βάζουμε 0 στον συντελεστή της 2ης δύναμης
1η: Χωράει 2 στο 3; ΝΑΙ Απομένει να προσθέσουμε 3-2=1
100000011 =259 ΣΕ ένα byte ΔΕΝ χωράει
00000001 00000011
Ο μεγαλύτερος unsigned integer αν η αποθήκευση είναι σε 2 bytes
11111111 11111111 = 216-1=65535
111=7 =23-1
0111111 11111111= 32767
_____________________________________________________ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_________________________________________
Μας δίνεται ο αριθμός 84 και θέλουμε να βρούμε τη δυαδική του μορφή.
Μέθοδος διαδοχικών διαιρέσεων: Ξεκινάμε από τον ζητούμενο αριθμό. Διαιρούμε διαδοχικά με το 2. Κάθε φορά παράγεται ένα ακέραιο πηλίκο και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι 0 ή 1. Το νέο πηλίκο διαιρείται με το 2 και η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να φτάσουμε σε πηλίκο 0. Στη συνέχεια διαβάζουμε τα υπόλοιπα ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ
Αριθμός Ακέραιο Πηλίκο διαίρεσης με το 2 Υπόλοιπο
84 42 0
42 21 0
21 10 1
10 5 0
5 2 1
2 1 0
1 0 1
Διαβάζουμε τα υπόλοιπα με την αντίστροφη σειρά: 1010100 = 1x26+1x24 + 1x22 =64+16+4=84
2η μέθοδος: Αρχικά βρίσκουμε την μέγιστη δύναμη του 2 που χωράει στον ζητούμενο αριθμό. Αν η δύναμη αυτή είναι η x, τότε απαιτούνται x+1 bit. Στο παράδειγμα έχουμε x=6. Άρα απαιτούνται 7 bit.
Γράφουμε με κενά τις x+1 θέσεις συμπληρώνοντας την πρώτη θέση από αριστερά με 1 (η x-οστή δύναμη).
1 0 1 0 1 0 0
_ _ _ _ _ _ _
Συμπληρώνουμε τις υπόλοιπες x θέσεις.
Έχουμε βάλει στον αριθμό μας μία 64άδα. Άρα απομένει να βάλουμε άλλα 20 (84-64) στις υπόλοιπες θέσεις. Άρα πρέπει να συμπληρώσουμε τις θέσεις των δυνάμεων από την πέμπτη ως τη μηδενική.
5η δύναμη: ΕΡΩΤΗΜΑ χωράει το 32 = 25 στο 20; ΌΧΙ άρα γράφω 0
4η δύναμη: ΕΡΩΤΗΜΑ χωράει το 16 = 24 στο 20; ΝΑΙ άρα γράφω 1, άρα έχω προσθέσει στον αριθμό μου μία 64άδα και μία 16άδα και μένει να προσθέσω άλλα 20-16=4
3η δύναμη: ΕΡΩΤΗΜΑ χωράει το 8 = 23 στο 4; ΌΧΙ άρα γράφω 0
2η δύναμη: ΕΡΩΤΗΜΑ χωράει το 4 = 22 στο 4; ΝΑΙ άρα γράφω 1. Περισσεύει 0
Ξέρουμε πάντοτε τι τιμή έχει το δεξιότερο ψηφίο ενός δυαδικού.
Ζυγοί- > δεξιότερο bit =0
Μονοί -> 1
Αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι δυνάμεις του 2 πλην της μηδενικής είναι ζυγές.

## Slide 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (Αριθμοί λίγο μικρότεροι από ακριβείς δυνάμεις του 2)
Π.χ. 30. 1022, 32760
Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι ο αριθμός 2n-1 γράφεται με n μονάδες και αφαιρούμε κατάλληλα
Notes: 30 < 32
1022 <1024
32760 <32768
11 = 3 = 22-1
111 = 7 = 23-1
1111 = 15 =24-1
Ένας αριθμός εκφρασμένος με n μονάδες είναι ίσος με 2n-1
32 = 25
31 = 25-1 = 11111 Αν θέλω να βρω το 30 δεν έχω παρά να γράψω το 31 και να αφαιρέσω 1, δηλαδή 11110
1020 .
Ξέρω ότι 210=1024 άρα 1111111111 =1023
Για να βρω το 1020 αφαιρώ από το 1111111111 τον αριθμό 3, δηλαδή θέτω 0 τα δύο τελευταία ψηφία. Τελικά 1020= 1111111100
32760: Γράφω 15 άσσους που είναι ο αριθμός 32767 και αφαιρώ 7
32767= 111111111111111
32760 = 111111111111000
10 άσσοι = 1023
1024 = 1 άσσος και 10 μηδενικά 10000000000
32768 = 215 = 1000000000000000 (οι δυνάμεις ξεκινούν από το 0 άρα το 16ο ψηφίο από δεξιά προς τα αριστερά είναι η 15η δύναμη του 2)
32767+1=32768
111111111111111 +
000000000000001 =
1000000000000000
Ένας άσσος ακολουθούμενος από n μηδενικά = 2n, δηλαδή ακριβής δύναμη του 2
n άσσοι είναι 2n-1
Ποιος αριθμός σε δυαδική μορφή είναι το 4090;
4095 = 111111111111 αφαιρούμε 5 και έχουμε 4090 = 111111111010
Ποιος αριθμός σε δυαδική μορφή είναι το 8180;
8191 = 1111111111111
Αφαιρώ 11, δηλαδή 8+2+1 άρα 8180 = 1111111110100
Όταν ψάχνουμε αριθμούς μικρότερους λίγο από ακριβείς δυνάμεις του 2 κάνουμε τα εξής
Βρίσκουμε την ακριβή δύναμη του 2 που είναι λίγο μεγαλύτερη από τον αριθμό που ψάχνουμε πχ 2n αυτός ο αριθμός
Γράφουμε το 2n-1, το οποίο είναι n μονάδες.
Αφαιρούμε κατάλληλα , ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό αριθμό
_________________________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ__________________________________________
30 < 25 = 32
1022 < 210 =1024
O αριθμός 15 = 16-1 = 24-1. Ο αριθμός 15= 1111, δηλαδή δεδομένου ότι το 16 είναι 24, το 15 είναι 4 μονάδες.
16 = 1 μονάδα ακολουθούμενη από 4 μηδενικά. Δηλαδή το 16 απαιτεί 5 bit για την αναπαράστασή του.
Αριθμός-ακριβής δύναμη του 2, δηλαδή 2n: γράφεται με 1 μονάδα ακολουθούμενη από n μηδενικά, δηλαδή απαιτεί n+1 bits. Από την άλλη, ο
Αριθμός ακριβής δύναμη τους 2 μείον 1, δηλαδή 2n-1 γράφεται με n μονάδες, δηλαδή απαιτεί n bits.
Παραδείγματα
23=8 = 1000, ενώ 23-1=7= 111
210=1024 = 10000000000, ενώ 210-1=1023= 1111111111
Παραδείγματα
29 <32, συγκεκριμένα το 31 είναι η πλησιέστερη τιμή προς το 32, η οποία μπορεί να γραφτεί με 5 μονάδες. Συνεπώς μπορούμε να γράψουμε το 31
και να αφαιρέσουμε 2 για να φτάσουμε στο 29.
31=11111. Άρα αν ο υπογραμμισμένος άσσος γίνει 0, ο αριθμός που προκύπτει είναι το 29
Δηλ. 29= 11101
Το 25=31-6.
31=11111. Αφαιρώ 6 άρα μηδενίζω τις μονάδες που αντιστοιχούν στα βάρη 2, 4.
Άρα 25=11001
245
255 = 11111111 (επειδή 28=256, άρα 255 είναι γραμμένο με 8 άσσους). Άρα αφαιρούμε 10=2+8
245 =11110101
32764. Βλέπουμε ότι 32768=215, άρα 32767 = 111111111111111. Από το 32767 αφαιρώ 2+1=3
Άρα 32764=111111111111100
_____________________ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ___________________________________________
1η παρατήρηση: Ένας αριθμός που ισούται με 2n-1 είναι γραμμένος στο δυαδικό σύστημα με n μονάδες
Παραδείγματα
11 = 3 = 22-1 (δύο μονάδες δίνουν τον αριθμό 22-1=3)
111 = 7 = 23-1 (τρεις μονάδες δίνουν τον αριθμό 23-1=7)
11111111 = 255 = 28-1 (οκτώ μονάδες δίνουν τον αριθμό 28-1=255)
Για να γράψουμε τον αριθμό 2n-1 χρειαζόμαστε n bit, τα οποία είναι όλα ίσα με 1.
2η Ένας αριθμός που ισούται με 2n
Είναι γραμμένος με 1 μονάδα ακολουθούμενη από n μηδενικά
Πχ 10 = 2 (μία μονάδα ακολουθούμενη από ένα μηδενικό. 21=2)
100 = 4 (μία μονάδα ακολουθούμενη από δύο μηδενικά. 22=4)
1000 = 8 (μία μονάδα ακολουθούμενη από τρία μηδενικά. 23=8)
100000000 = 256 (μία μονάδα ακολουθούμενη από οκτώ μηδενικά. 28=256)
Για να γραφτεί ο αριθμός 2n απαιτούνται n+1 bit (επειδή οι δυνάμεις ξεκινούν από την μηδενική)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
7= 111 (τρία bit, 23-1)
8 = 1000 (τέσσερα bit, 23=8)
511 = 111111111 (εννέα bit, 29-1)
512 = 1000000000 (δέκα bit, 29)
ΑΡΙΘΜΟΙ μικρότεροι από ακέραια δύναμη του 2
Έστω ότι θέλουμε τον αριθμό 27.
Γνωρίζουμε ότι το 31 είναι 5 μονάδες 11111
Από το 31 για να πάμε στο 27 αφαιρούμε 4. Για να αφαιρέσουμε 4 μετατρέπουμε τη μονάδα που αντιστοιχεί στο βάρος 4 = 22, σε 0
Τελικά 27=11011
Έστω ότι θέλουμε το 25
31= 11111 (25=31-6, άρα αφαιρώ τετράδες και δυάδες αφού 2+4=6). Τελικά 11001
Έστω ότι θέλουμε τον αριθμό 1010.
1111111111 =1023
Αφαιρώ 13 = 8+4+1
Τελικά 1010= 1111110010
1Μ -4: 11111111111111111100

## Slide 9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (Αριθμοί λίγο μεγαλύτεροι από ακριβείς δυνάμεις του 2)
Π.χ. 18, 2050, 32770
Εκμεταλλευόμαστε ότι το 2n είναι μία μονάδα ακολουθούμενη από n μηδενικά και προσθέτουμε κατάλληλα
Notes: 18 = 24 +2
2050 = 211+2
32770=215+2
Άρα, γράφω το 2n που είναι μία μονάδα ακολουθούμενη από n μηδενικά και μετά αλλάζω κάποια από τα μηδενικά σε μονάδες, άρα προσθέτω την κατάλληλη ποσότητα.
18: Γράφω το 24=16, ως 10000 και προσθέτω 2, δηλαδή αλλάζω από 0 σε 1 το δεύτερο bit από δεξιά. Τελικά, 18=10010
2055: Ξέρουμε ότι 211=2048, δηλαδή μία μονάδα ακολουθούμενη από 11 μηδενικά: 100000000000
Επειδή το 2055 απέχει κατά 7 από το 2048, αλλάζω τα bit που αντιστοιχούν στις ποσότητες 4,2,1 δηλαδή τα τρία τελευταία.
Τελικά 2055 =
4120: Γράφουμε το 4096=1000000000000 και μας χρειάζονται άλλα 24 = (16+8). Άρα αλλάζουμε από 0 σε 1 τα ψηφία που αντιστοιχούν στην τέταρτη και στην Τρίτη δύναμη του 2. Τελικά 4120= 1000000011000
___________________________________________ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ________________________________________________
8=1000
16 =10000
Έστω ότι μας ζητείται ο αριθμός 19 = 16+3=16+2+1
Άρα γράφω το 16 10000 και προσθέτω 3, δηλαδή αλλάζω τα δύο τελευταία bit από 0 σε 1. Άρα 19=10011
135.
128=27=10000000. Πρέπει να προσθέσω 7=4+2+1. Τελικά 135=10000111.
4102: 4096=212=1000000000000 = 1000000000110
_________________ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_______________________________________________________________
Έστω ότι θέλουμε τον αριθμό 38.
32 = 100000. Σε αυτό προσθέτουμε 4+2=6. Τελικά 38= 100110.
263 = 100000111
256= 100000000
Πρέπει να προσθέσω 4+2+1=7
2048= 100000000000. Προσθέτω 13= 8+4+1.
2061= 100000001101

## Slide 10: ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ
Π.χ. ποιος αριθμός είναι ο 10100.11;
Πως βρίσκουμε τη δυαδική μορφή ενός κλασματικού αριθμού σε δεκαδική μορφή; Π.χ. 15.75
Πολλαπλασιασμοί (δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα τον βρούμε ακριβώς)
Notes: Οι δυνάμεις του 2 αυξάνονται από δεξιά προς αριστερά ξεκινώντας από το 0. Τι συμβαίνει όταν υπάρχει υποδιαστολή;
21 20 2-1 2-2
1 0 1 0 0. 1 1
Δεξιά της υποδιαστολής οι δυνάμεις μειώνονται
Πως θα βρούμε τον αριθμό;
Από την υποδιαστολή και αριστερά κάνουμε αυτά που γνωρίζουμε και μετατρέπουμε τον αριθμό χωριστά. Δηλαδή 10100 = 20 ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ
Το κλασματικό μέρος μετατρέπεται ξεχωριστά:
1x 2-1 +1x2-2 = ½ + ¼ = 0,75
Επειδή 1x2-1 = 1/21 και 1x 2-2=1/22
Τελικά ο αριθμός είναι 20,75
METATΡΟΠΗ από δεκαδικό σε δυαδικό για αριθμούς με κλασματικό μέρος
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
Το ακέραιο μέρος μετατρέπεται ξεχωριστά και το κλασματικό ξεχωριστά
Το ακέραιο μέρος μετατρέπεται με έναν από τους τρόπους που γνωρίζουμε
Το κλασματικό μέρος απαιτεί μία σειρά πολλαπλασιασμών με το 2 έως ότου το νέο γινόμενο που θα πάρουμε να είναι 0 και επειδή αυτό δεν είναι βέβαιο, μέχρι να φτάσουμε στην επιθυμητή ακρίβεια.
Π.χ. 20.625
Το 20 = 10100
Αριθμός Γινόμενο (x2) Κλασματικό μέρος Συντελεστής (ακέραιο μέρος πολ/μού)
0.625 1.25 0. 25 1
0.25 0.50 0.5 0
0.5 1.0 0 1
Άρα 0.625 = 101 (οι συντελεστές διαβάζονται με τη σειρά από πάνω προς τα κάτω)
Σε κάθε γινόμενο, το κλασματικό μέρος (Τρίτη στήλη) πάει στον επόμενο πολ/μό
10100.101=20.625
2ο παράδειγμα: 20.4
Το 20 = 10100
Αριθμός Γινόμενο ΚΜ Συντελεστής
0.4 0.8 0.8 0
0.8 1.6 0.6 1
0.6 1.2 0.2 1
0.2 0.4 0.4 0
Άρα, με ακρίβεια τεσσάρων bit στο κλασματικό μέρος 20.4= 10100.0110
Με ακρίβεια 6 bit στο κλασματικό μέρος 20.4= 10100.011001
Με ακρίβεια 8 bit στο κλασματικό μέρος 20.4= 10100.01100110
Πρόσθεση – Αφαίρεση
(Μη προσημασμένους)
Αποθήκευση ακέραιων χωρίς πρόσημο και με πρόσημο.
Κινητή υποδιαστολή (REAL)
Hardware
___________________________________ ΠΕΜΠΤΗ ___________________________________________________
11011.101 (ποιος είναι ο δεκαδικός αριθμός)
24 23 22 21 20 2-1 2-2 2-3
1 1 0 1 1. 1 0 1
Το ακέραιο μέρος είναι το 27. Το κλασματικό είναι 1x2-1 + 1x2-3
2-1=1/21=1/2=0.5 και 2-3=1/23=1/8=0.125 . Άρα τελικά το κλασματικό μέρος είναι 0.625 και ο αριθμός είναι το 27.625.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΌ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΕ ΔΥΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ: Βασίζεται σε μία διαδικασία πολλαπλασιασμών, η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα τερματίσει. Αν δεν τερματίζει, τότε σταματάμε σε μία επιθυμητή ακρίβεια.
Παράδειγμα 16.4: Για να βρούμε τη δυαδική τιμή μετατρέπουμε χωριστά το ακέραιο και το κλασματικό μέρος. 16= 10000. Για το 0.4
Αριθμός Ακέραιο γινόμενο με το 2 Κλασματικό γινόμενο με το 2 Συντελεστής
0.4 0 0.8 0
0.8 1 0.6 1
0.6 1 0.2 1
0.2 0 0.4 0
Επαναλαμβάνεται ένας κύκλος. Οι πολλαπλασιασμοί θα σταματούσαν αν το κλασματικό γινόμενο ήταν 0
Άρα με επιθυμητή ακρίβεια 4 bit, ο αριθμός 0.4= 0.0110 (διαβάζουμε από πάνω προς τα κάτω)
Με επιθυμητή ακρίβεια 7 bit θα γράφαμε 0.4 = 0.0110011
ΤΕΛΙΚΑ 16.4=10000.0110 με ακρίβεια 4 bit
2ο παράδειγμα: 16.125
Αριθμός Ακέραιο γινόμενο με το 2 Κλασματικό γινόμενο με το 2 Συντελεστής
0.125 0 0.25 0
0.25 0 0.5 0
0.5 1 0 1
0.125=0.001
Φυσικά το 16.125= 10000.001
__________________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ___________________________________________
Για να μετατρέψουμε στο δυαδικό σύστημα έναν αριθμό κλασματικό ακολουθούμε μία σειρά από πολλαπλασιασμούς με το 2, οι οποίοι δεν είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν. Επομένως, αν οι πολλαπλασιασμοί δεν σταματήσουν εφαρμόζουμε την επιθυμητή ακρίβεια. Οι συντελεστές διαβάζονται με τη σειρά που παράγονται.
Έστω ο αριθμός 0.3
Αριθμός Ακέραιο Γινόμενο πολ/μού με το 2 Κλασματικό γινόμενο Συντελεστής
0.3 0 0.6 0
0.6 1 0.2 1
0.2 0 0.4 0
0.4 0 0.8 0
0.8 1 0.6 1
Με ακρίβεια 5 bit, 0.3= 0.01001 (οι συντελεστές γράφονται με τη σειρά που παράγονται)
Με ακρίβεια 3 bit, 0.3=0.010
Με 10 bit 0100110011
0.625
Αριθμός Ακέραιο Γινόμενο Κλασματικό γινόμενο Συντελεστής
0.625 1 0.25 1
0.25 0 0.5 0
0.5 1 0 1 (ΣΤΑΜΑΤΟΥΜΕ)
Άρα 0.625=0.101
Έστω ότι θέλουμε το 13.625.
Μετατρέπουμε χωριστά: 13= 1101
0.625= 0.101
1101.101 = 13.625
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ: Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τον αριθμό 10101.110
Βάζουμε τις δυνάμεις του 2, ξεκινώντας από τη μηδενική αριστερά της υποδιαστολής και αυξάνοντας , ενώ δεξιά της υποδιαστολής μειώνουμε.
24 23 22 21 20 2-1 2-2 2-3
1 0 1 0 1. 1 1 0
1x24+1x22 + 1x20 +1x2-1+1x2-2
1x2-1 = 1/21 =1/2=0.5
1x2-2 = 1/22 =1/4=0.25
Τελικά ο αριθμός είναι 21.75

## Slide 11: ΠΡΟΣΘΕΣΗ
4 βασικοί συνδυασμοί ανάμεσα στα bit που αθροίζονται:
  0+0, 0+1, 1+0, 1+1
Τι συμβαίνει με την αφαίρεση;
Η αφαίρεση είναι αντίθετη της πρόσθεσης
Notes: Έστω 2 μη προσημασμένοι αριθμοί: 5 και 3
101
+011
Είναι φανερό ότι η πρόσθεση δύο δυαδικών αριθμών γίνεται κατά στήλη όπως ακριβώς η δεκαδική πρόσθεση. Η διαφορά είναι ότι όταν το άθροισμα υπερβεί το 2 μεταφέρονται ΔΥΑΔΕΣ όπως αντίστοιχα στο δεκαδικό σύστημα μεταφέρονται δεκάδες.
ΔΕΚΑΔΙΚΗ πρόσθεση
25+
17
1 (αυτή η μονάδα που μεταφέρθηκε αντιστοιχεί σε δεκάδα)
___
42
ΤΕΣΣΕΡΙΣ περιπτώσεις πρόσθεσης κατά στήλες στο δυαδικό
0+0 = 0
0+1 = 1
1+0 =1
1+1 (το αποτέλεσμα κάνει 2, στο δυαδικό σύστημα 2 είναι γραμμένο ως 10 δηλαδή 0 μονάδες και μία δυάδα)
Άρα 1+1 = 0 και 1 δυάδα μεταφέρεται αριστερά.
1 +
1 =
1 __
0
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ: Τι θα συμβεί αν 2 στήλες έχουν μονάδα και έχει κατεβεί από την προηγούμενη στήλη μονάδα
1
1
1
Η λογική είναι ότι προσθέτουμε τις 2 επάνω δηλαδή 1+0 και 1 κρατούμενο και στη συνέχεια το αποτέλεσμα με την Τρίτη δηλαδή 0+1=1 και φυσικά ένα κρατούμενο
1+
1+
1 =
_1_______
1 1 = 3
0 1 1 0 +
0 1 1 0 =
1 1
________________
1 1 0 0 =12
Έχουμε 4 στήλες, ξεκινάμε από δεξιά
1η στήλη: 0+0 =0
2η στήλη: 1+1 = 0 και μία τετράδα μεταφέρεται στην τρίτη στήλη.
3η στήλη 1+1+1: Από τους 2 επάνω άσσους το άθροισμα είναι 0 και 1 κρατούμενο το οποίο είναι μία ΟΚΤΑΔΑ που μεταφέρεται στην 4η στήλη. Στη συνέχεια
στο αποτέλεσμα 0 προστίθεται η μονάδα κρατούμενου του προηγούμενου βήματος για να δώσει αποτέλεσμα 1
4η στήλη: 0+0+1=1
1 0 0 1 +
1 1 1 1 =
1 1 1 1
_______________________
1 1 0 0 0
ΚΑΝΟΝΕΣ: Αν έχω 2 άσσους (συνολικά στους δύο αριθμούς και στο κρατούμενο) βάζω αποτέλεσμα 0 και 1 κρατούμενο
Αν έχω 3 άσσους βάζω αποτέλεσμα 1 και 1 κρατούμενο
Αν έχω έναν άσσο βάζω αποτέλεσμα 1 και 0 κρατούμενο
Αν έχω μόνο μηδενικά, 0
_______________________________ ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ_________________________________________________________
119 +
592 =
1 1
_________
7 1 1
Ξεκινώντας από δεξιά 9+2 =11 (Επειδή 11 δεν υπάρχει ως βασικό ψηφίο του δεκαδικού συστήματος, γράφουμε τον άσσο στη θέση των μονάδων και η άλλη μονάδα του 11, η οποία αντιστοιχεί σε 10άδα θα μεταφερθεί ως κρατούμενο). Αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη 1+9+1 =11, γράφουμε τη μονάδα και η μονάδα που λαμβάνουμε ως κρατούμενο μεταφέρεται στη στήλη των εκατοντάδων).
ΔΙΑΦΟΡΕΣ με το δυαδικό σύστημα: 1) Τα τυχόν κρατούμενα που προκύπτουν αντιστοιχούν σε δυάδες, τετράδες, οκτάδες………
2) Υπάρχουν ΜΟΝΟ 5 πιθανές περιπτώσεις όσον αφορά την πρόσθεση σε στήλες. Οι περιπτώσεις είναι οι εξής:
0+0 =0
0+1 =1 και 0 κρατούμενο
1+0 =1 και 0 κρατούμενο
1+1 = 0 και 1 κρατούμενο
1 +
1 =
1_______
10
1+1 =2 όμως στο δυαδικό σύστημα ΔΕΝ υπάρχει βασικός αριθμός 2 =10.
5+5 = 10
ΠΕΜΠΤΗ περίπτωση, να εξετάσουμε τις 4 παραπάνω περιπτώσεις με ύπαρξη κρατούμενου.
0+0 + 0 κρατούμενο: 0 και 0 κρατούμενα στην επόμενη στήλη (σε μία στήλη οι προστιθέμενοι αριθμοί να έχουν τιμή Bit =0 ενώ από την προηγούμενη στήλη, δηλαδή από την προηγούμενη πρόσθεση να έχουμε επίσης κρατούμενο 0)
Πχ 100 +
100 =
0 + 1 + 0: αποτέλεσμα 1 και κρατούμενο 0
0 + 1 +1: αποτέλεσμα 0 και κρατούμενο 1
1+ 0 + 0 = αποτέλεσμα 1 και κρατούμενο 0
1+0+1 = αποτέλεσμα 0, και κρατούμενο 1
1+1 + 0 = αποτέλεσμα 0 και κρατούμενο 1
1+1+1= (1+1+1=3). Προσθέτουμε τους 2 πρώτους άσσους άρα έχουμε αποτέλεσμα 0 και κρατούμενο 1. Ο τρίτος άσσος προστίθεται στο αποτέλεσμα και τελικά έχουμε αποτέλεσμα 1 κρατούμενο 1
1+
1 +
1 (κρατούμενο από αμέσως δεξιότερη στήλη)
1
____________________________
1 1
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Όταν προστίθενται 3 bit (τα bit των αριθμών συν το κρατούμενο από προηγούμενο βήμα), τότε:
Αν το πλήθος των άσσων είναι άρτιο τότε το αποτέλεσμα είναι 0 αν είναι περιττό είναι 1 (αν η στήλη περιέχει έναν ή τρεις άσσους γράφουμε 1 αλλιώς 0 στο αποτέλεσμα)
Αν το πλήθος των άσσων στη στήλη είναι >= 2 τότε το κρατούμενο είναι 1 αλλιώς είναι 0.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Να προστεθούν οι αριθμοί 15+12.
ΛΥΣΗ
15=1111
12 =1100
1111+
1100
1100
________________________
11011 = 16+8+2+1 =27
22+18: 10110 + 10010
1 0 1 1 0 +
1 0 0 1 0 =
0 1 1 0
___________________
1 0 1 0 0 0 = 32 +8=40
128+128
10000000+
10000000 =
__________________________
100000000 (ΔΕΝ χωράει σε ένα byte, άρα χρειαζόμαστε 2ο)
00000001| 00000000
010100 = 20
101100 =-20
_________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ__________________________________________________________________
137 +
128 =
_________1______________
2 6 5
Το κρατούμενο που μεταφέρεται σε κάθε στήλη μετά από μία πρόσθεση αντιστοιχεί σε ένα βάρος
Στο παράδειγμα, η μία μονάδα που μεταφέρθηκε στη δεύτερη στήλη αντιστοιχεί σε δεκάδα επειδή 7+8 = 15 δηλαδή 5 μονάδες και μία δεκάδα
Αντίστοιχα στο δυαδικό σύστημα τυχόν κρατούμενα αντιστοιχούν σε δυάδες, τετράδες κ.ο.κ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ bit: όταν προσθέτουμε τα bit δύο αριθμών Α και Β, η πρόσθεση γίνεται κατά στήλη. Σε κάθε στήλη υπάρχουν
Ai, Bi Ci
Δηλαδή σε κάθε στήλη υπάρχουν ένα bit του αριθμού Α, ένα του αριθμού Β, και ένα κρατούμενο από την αμέσως προηγούμενη στήλη.
Α Β C Άθροισμα Νέο κρατούμενο
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
___________________________________
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
____________________________________
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
___________________________________
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
(1+1=2. το 2 στο δυαδικό σύστημα είναι 10) 1+
1 =
_1_______
1 0
Το 10 στο δεκαδικό γράφεται όπως το 2 στο δυαδικό.
(10)2=2
(10)10=10
(10)8=8
(10)16=16
1
1
1
1
___________
11
Λεκτικά: 1+1+1 = (1+1)+1 = (0)+1 =1
Από την παρένθεση προκύπτει και ένα κρατούμενο που μεταφέρεται στην επόμενη στήλη. Τελικά αποτέλεσμα 11=3
__________________________________________________________________________________________
Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε τους αριθμούς 15 + 21
15= 01111
21 = 10101
01111 +
10101 =
1 111
____________________
1 0 0 1 0 0 =36
Σε κάθε στήλη προστίθενται τα 2 bit των αριθμών + ένα κρατούμενο που έχει προκύψει από την αμέσως προηγούμενη (δεξιά) στήλη.
36+ 28 : 100100 + 011100
100100+
011100 =
111
_______1____________________
1000000
Όταν προσθέτουμε 2 bit των Α, Β συν κρατούμενο: Το άθροισμα είναι 1 όταν ανάμεσα στα 3 bit υπάρχει περιττό πλήθος μονάδων (μία ή τρεις). Είναι 0 όταν υπάρχει άρτιο πλήθος μονάδων. Το νέο κρατούμενο είναι 1 αν ανάμεσα στα 3 Bit υπάρχουν 2 ή περισσότερες μονάδες δηλαδή αν το άθροισμα είναι πάνω από 1.