## Slide 1: Συμπληρώματα αριθμών
Συµπλήρωµα (complement) ενός αριθµού N είναι ένας άλλος αριθµός, ο οποίος συµπληρώνει τον N ως προς έναν αριθµό αναφοράς
Ως προς βάση μείον ένα: rn-N-1
Ως προς βάση: rn-N
Notes: Δεκαδικό σύστημα: Ν=975:
Χρειαζόμαστε, τη βάση: r=10
Χρειαζόμαστε και το n, το οποίο είναι το πλήθος ψηφίων του αριθμού Ν του οποίου ψάχνουμε το συμπλήρωμα, n=3
Εφαρμόζουμε τους τύπους:
Ως προς βάση μείον 1 (ως προς 9): 103-975-1= 24
Ως προς βάση (ως προς 10) : 103-975=25
Το συμπλήρωμα ως πρς βάση είναι κατά 1 μεγαλύτερο του συμπληρώματος βάσης μείον 1
Συμβολισμοί: Σr, Σr-1
1) Συμπλήρωμα ως προς 9: Όταν αφαιρούμε rn-1, αυτό που προκύπτει είναι n εννιάρια.
Στο παράδειγμα, είναι r=10, n=3, οπότε το rn είναι ίσο με 103, δηλαδή μία μονάδα ακολουθούμενη από 3 μηδενικά, 1000. Συνεπώς αν αφαιρέσω 1, θα καταλήξω σε 3 εννιάρια. Άρα, στο συμπλήρωμα ως προς 9 ενός δεκαδικού αριθμού, αρκεί να αφαιρέσουμε όλα τα ψηφία του ζητούμενου αριθμού από 9.
Π.χ. για το 975 αφαιρούμε όλα τα ψηφία από 9: 999-975= 024
2) Συμπλήρωμα ως προς 10: Αφαιρούμε rn-N, όπου rn είναι μία μονάδα ακολουθούμενη από n μηδενικά. Όσο αφαιρείται το N από rn, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το πρώτο ψηφίο του Ν από δεξιά αφαιρείται από 10 (δηλαδή από την βάση), ενώ τα άλλα από 9 (βάση μείον 1)
1000
- 975
11
___________
025
Π.χ. το συμπλήρωμα του 2768, αφαιρούμε το 8 από 10 και όλα τα άλλα από 9: 7232
ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:
0-0:0 και δεν έχουμε δανειζόμενο
0-1:1 και ένα δανειζόμενο (αποτέλεσμα 11) 0-1=-1 (στο δυαδικό σύστημα, το -1 = 11, με 2 bit)
1-0: 1 και δεν έχουμε δανειζόμενο
1-1: 0 και δεν έχουμε δανειζόμενο.
Έχουμε 2 συμπληρώματα, ως προς 1 (συμπλήρωμα βάσης μείον 1, βάση r=2) και ως προς 2 (συμπλήρωμα βάσης).
Συμπλήρωμα βάσης μείον 1: Ο τύπος εξακολουθεί να είναι rn-N-1 = (rn-1)-N
Έστω ότι N=10101, n=5. Γνωρίζουμε ότι rn=25=32 και επίσης ότι 32=100000.
Αν αφαιρέσουμε 32-1 στο δυαδικό έχουμε:
100000 –
000001 =
11111
___________
011111 = 31
Για να βρω την ποσότητα rn-1 ουσιαστικά γράφω n μονάδες οπότε το Σ1 ενός αριθμού Ν προκύπτει αν αφαιρέσω όλα τα ψηφία του Ν από 1. Στο παράδειγμα
Σ1(10101) =01010. Λόγω του γεγονότος ότι rn-1 είναι n μονάδες, όταν πάμε να βρούμε το Σ1 ενός δυαδικού αριθμού N, ουσιαστικά όλα τα bit του Ν αφαιρούνται από 1 άρα απλώς αντιστρέφονται.
Σ1(1000001) = 0111110
Σ1(1000000) = 0111111
Σ1(0101010) = 1010101
ΚΑΝΟΝΑΣ εύρεσης Σ1(Ν): Αντιστρέφουμε τα bit του Ν
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ (συμπλήρωμα ως προς 2)
Έχουμε να υπολογίσουμε την ποσότητα rn-N, Αυτό σημαίνει ότι από την ποσότητα που γράφεται ως μία μονάδα και n μηδενικά θα πρέπει να αφαιρέσουμε το Ν. Αυτό σημαίνει τα εξής:
Αν το Ν έχει στο δεξί μέρος μηδενικά, τότε αυτά τα μηδενικά (όσα είναι) θα παραμείνουν και στο συμπλήρωμα
Έστω ότι Ν=1001000
10000000 –
1001000 =
1111
________________
0111000
2) Τι θα συμβεί όταν συναντήσουμε τον πρώτο άσσο από δεξιά;;;; Ο πρώτος άσσος αφαιρείται από 0 και δίνει αποτέλεσμα 1 και ένα δανειζόμενο. Άρα, ο πρώτος άσσος από δεξιά παραμένει άσσος.
3) Το δανειζόμενο που κατέβηκε λόγω του πρώτου άσσου από δεξιά, θα οδηγήσει στο να κατεβαίνουν δανειζόμενα σε κάθε αφαίρεση από εκείνο το σημείο. Άρα, όλα τα bit τα οποία ακολουθούν τον πρώτο άσσο από δεξιά αντιστράφηκαν (έντονα, υπογραμμισμένα, πλαγιαστά)
ΚΑΝΟΝΑΣ Σ2: Τυχόν μηδενικά στο δεξί μέρος παραμένουν 0, ο πρώτος άσσος από δεξιά παραμένει 1 και όλα τα άλλα αντιστρέφονται.
Παραδείγματα: 10101010 = 01010110
11110000 = 00010000
11110001 = 00001111
10000000 = ίδιος αριθμός 10000000 (όπως ακριβώς το Σ10 του 0 είναι το 10)
Έστω ότι προσθέτω δύο συμπληρωματικούς (ως προς 2) αριθμούς
10010011 +
01101101 =
_________
100000000
_________________________________________________ TMHMA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ _________________________________
Δεκαδικό σύστημα. Βάση είναι το 10, βάση μείον 1 είναι το 9.
Δύο συμπληρώματα: Συμπλήρωμα 9 , συμπλήρωμα 10.
Συμπλήρωμα 9: rn-N-1
N= o αριθμός του οποίου ψάχνουμε το συμπλήρωμα, έστω 542.
n = το πλήθος ψηφίων του N, στο παράδειγμα 3. Άρα rn=1000
Σ9(542)= 1000-542-1 = 457
rn-N-1= (rn-1)-N. H ποσότητα (rn-1) είναι μία μονάδα και n μηδενικά μείον 1, άρα αυτό σημαίνει ότι αν κάνω την αφαίρεση θα πάρω n εννιάρια. Άρα για να βρω το συμπλήρωμα βάσης μείον 1 στο δεκαδικό αφαιρώ όλα τα ψηφία του αριθμού Ν από 9. Π.χ. 6898. 3101.
Άρα, όταν θα πάμε να κάνουμε την ίδια δουλειά στο δυαδικό σύστημα, όλα τα ψηφία του δυαδικού αριθμού Ν, θα αφαιρούνται από ΜΟΝΑΔΑ.
Πχ ο αριθμός 1000 του δυαδικού συστήματος είναι το 8 άρα 8-1 =7=111
Συμπλήρωμα βάσης
Έστω πάλι ο αριθμός 542. Το συμπλήρωμα 10, είναι rn-N.
1000 -
542
111
_____
458
Εδώ το Σ10 είναι κατά 1 μεγαλύτερο από το Σ9 και προκύπτει αν το πρώτο ψηφίο του Ν από δεξιά αφαιρεθεί από τη βάση 10 και τα άλλα από την βάση μείον 1 δηλαδή 9.
Π.χ. Σ10(85435) = 14565 (το 5 από δεξιά αφαιρείται από 10 και όλα τα άλλα από 9).
Αντίστοιχα, στο δυαδικό σύστημα, το πρώτο ψηφίο του Ν αφαιρείται από 2 και τα άλλα από 1.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ δυαδικών αριθμών
Σ1(Ν). Έστω ότι ο αριθμός Ν αποτελείται από 5 bit, πχ 10101, τότε rn=25=32=100000. Άρα 32-1=31=11111.
Συνεπώς, για να βρούμε το Σ1(10101), αφαιρούμε όλα τα bit του από άσσους.
11111-10101 = 01010 (δηλαδή τα bit του αριθμού Ν έχουν αντιστραφεί)
ΚΑΝΟΝΑΣ εύρεσης Σ1(Ν): όλα τα bit του Ν αντιστρέφονται
Πχ:
Σ1(100001) = 011110
Σ1(010100) = 101011
Σ1(111111) =000000
Έστω ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναπαράσταση Σ1 για να αναπαραστήσουμε αρνητικούς αριθμούς.
+5 = 00000101, όπου το αριστερότερο bit που είναι 0 υποδηλώνει το θετικό πρόσημα. Το Σ1(00000101) = 11111010.
Τότε ο αριθμός 11111010 είναι το -5;;;;;;; Αν ναι, τότε +5 + (-5)=0
Άρα 00000101 +
11111010 =
_______________
11111111
Αν υποθέσω ότι αυτή η αναπαράσταση 11111111 με κάποιον τρόπο είναι το 0, τότε τι είναι αυτό: 00000000 (Το Σ1 δημιουργεί 2 αναπαραστάσεις του μηδενός και για αυτό δεν χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αρνητικών αριθμών).
Συμπλήρωμα Βάσης: Έστω ότι Ν=10101000
rn =100000000
Άρα το Σ2(10101000) είναι
Rn 100000000 -
Ν 10101000 =
_______1 1111________________
01011000
Eφόσον το Ν έχει δεξιά bit ίσα με το 0, αυτά θα παραμείνουν 0
Ο πρώτος άσσος από δεξιά θα παραμείνει άσσος αφού αφαιρείται από 2 (στο δυαδικό 0-1 κάνει 1 και ένα δανειζόμενο)
10-
8 =
_ 1____
02
0-
1
1 ___
11 (το 11 στο δυαδικό είναι το -1)
3) Όλα τα ψηφία αριστερά του πρώτου άσσου που θα βρεθεί αντιστρέφονται
Παραδείγματα:
Σ2 (1010110) = 0101010
Σ2(10000000) = 10000000
Σ2(11100011) = 00011101
Ελέγχω τυχόν μηδενικά στο δεξί μέρος του Ν και τα αφήνω 0
Ο πρώτος άσσος από δεξιά μένει άσσος
Όλα τα άλλα bit μετά τον πρώτο άσσο αντιστρέφονται
____________________ __________________ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ____________________________
ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ αρίθμησης. Το οποίο σημαίνει ότι η βάση r=10, n = πλήθος ψηφίων του αριθμού Ν.
Θεωρούμε έναν αριθμό Ν = 356. Ο αριθμός Ν έχει τρία ψηφία, επομένως το rn είναι 103=1000 (μία μονάδα και τρία (n=3) μηδενικά).
Άρα, το συμπλήρωμα δέκα (βάσης), το οποίο συμβολίζεται Σr, δηλαδή Σ10 στο δεκαδικό θα είναι 103- 356 = 1000 – 356 = 644. Δηλαδή το 644 δείχνει την απόσταση του αριθμού 356 από τον αριθμό 103. Αυτό σημαίνει ότι 644+356 = 103=1000. Αν από το 1000 αυτό αφαιρούσαμε την αριστερή μονάδα για να μείνει το αποτέλεσμα της πράξης 644+356 τριψήφιο, τότε αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν ΜΗΔΕΝ. Επειδή το hardware είναι σχεδιασμένο (θα δούμε πως) για να δουλεύει έτσι την πρόσθεση, το συμπλήρωμα βάσης ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα θα δούμε ότι αναπαριστά τον αντίθετό του. Δηλαδή ένας δυαδικός αριθμός όταν προστεθεί με το συμπλήρωμά του ως προς 2, Σ2, θα δώσει αποτέλεσμα 0.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπληρώματος βάσης στο δεκαδικό: Ουσιαστικά, το τελευταίο από δεξιά ψηφίο του Ν αφαιρείται από τη βάση (δηλαδή το 10) και όλα τα άλλα από 9
1000 -
356 =
11
_______________
644
Π.χ. το Σ10(32758) = 67242 (το 8 αφαιρείται από 10 και όλα τα άλλα από 9)
__________________ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕΙΟΝ 1 (Σ9 για το δεκαδικό σύστημα)
Σ9(Ν) =rn-N-1 = (rn-1)-N. Όμως rn-1 = n εννιάρια. Π.χ., αν n=3, rn=103=1000, άρα έχουμε 1000-1=999 (n=3 εννιάρια). Άρα μπορούμε να πούμε ότι το Σ9(Ν) προκύπτει αν αφαιρέσουμε όλα τα ψηφία του Ν από 9.
Π.χ. Σ9(84552) = 15447
ΓΙΑ οκταδικό σύστημα (ψηφία από 0-7):
Σ8 (6745) =1033 (το 5 αφαιρείται από 8 τα άλλα από 7)
Σ7 (6745) = 1032 (όλα αφαιρούνται από 7, ένα μικρότερο από το Σ8)
____________________________________ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ___________________________________
Συμπλήρωμα βάσης μείον 1: Βάσει του κανόνα που αναπτύξαμε για το δεκαδικό σύστημα, όλα τα ψηφία του αριθμού Ν θα πρέπει να αφαιρεθούν από την βάση μείον 1 (Στο δεκαδικό, όλα τα ψηφία του Ν αφαιρέθηκαν από 9). Εδώ, όλα τα ψηφία του Ν αφαιρούνται από 1.
Έστω Ν=10101011. Τότε Σ1(Ν) είναι 01010100. Τα bit αντιστράφηκαν.
ΚΑΝΟΝΑΣ Εύρεσης Συμπληρώματος Βάσης Μείον 1 ενός αριθμού: Αντιστρέφουμε όλα τα bit
Ερώτηση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Σ1 ενός αριθμού Ν για να αναπαραστήσουμε τον αντίστοιχο αρνητικό;
Απάντηση: Έστω Ν=+5. Γράφουμε το Ν σε ένα byte, δηλαδή Ν= 00000101 (θετικό πρόσημο, το αριστερότερο bit είναι 0). Ας υποθέσουμε ότι το -5 είναι το Σ1(Ν), δηλαδή 11111010 (αρνητικό πρόσημο, άσσος το αριστερότερο bit). Άρα πρέπει η πρόσθεση των 2 αριθμών πρέπει να δώσει αποτέλεσμα 0
00000101 +
11111010 =
______________
11111111 (άρα αυτό είναι 0;;;;;;;) Αν αυτό είναι 0, τότε αυτό τι είναι: 00000000;;;;;;;;
Το Σ1 δημιουργεί 2 αναπαραστάσεις του μηδενός
Το Σ2 (Ν) είναι κατά 1 μεγαλύτερο του Σ1(Ν).
Αν λοιπόν προσθέσω τους αριθμούς -5+5+1 θα πάρω το αποτέλεσμα
00000101 +
11111010 =
________________
11111111 +
1 =
1
_____________________
100000000 .
Η μονάδα αριστερά είναι εκτός ορίων του byte (οι αριθμοί που προστέθηκαν είναι 8 Bit), επομένως (ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ) αγνοείται και το τελικό αποτέλεσμα είναι ΜΗΔΕΝ 00000000. Δηλαδή αν προσθέσω Ν+Σ1(Ν) +1 =0. Όμως Σ1(Ν) +1 = Σ2(Ν), δηλαδή το Σ2(Ν) μας δίνει τον αντίθετο αριθμό του Ν (ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ όταν δείξουμε τη σχεδίαση του αθροιστή-αφαιρέτη)
_____________________ Συμπλήρωμα 2 ____________________________________________________
Στο δεκαδικό σύστημα είπαμε ότι το πρώτο ψηφίο από δεξιά αφαιρείται από 10 και τα άλλα από 9, δηλαδή το πρώτο ψηφίο αφαιρείται από τη βάση και τα άλλα από βάση μείον 1. Σ2(Ν) = rn-N. Έστω ότι Ν είναι 8 bit ένα byte, τότε rn = 28 = 1 μονάδα και 8 μηδενικά. Έστω ότι Ν = 10101100
rn 100000000 -
N 10101100 =
1
_________________
01010100
1ο σκέλος: Τυχόν μηδενικά στο δεξί μέρος του Ν παραμένουν 0 (αφαιρούνται από 0)
2ο σκέλος: Τι θα συμβεί με την πρώτη μονάδα του Ν που εμφανίζεται δεξιά;;;; Πρέπει να εκτελεστεί μία πράξη 0-1. Η μονάδα αυτή παραμένει 1 (υπογραμμισμένη). Από την πρώτη μονάδα που βρίσκουμε και πηγαίνοντας αριστερά θα έχουμε διαρκώς δανειζόμενα, δηλαδή οι πράξεις θα είναι είτε 0-0-1 είτε 0-1-1. Με έντονα γράμματα σημειώνουμε το Bit του αριθμού Ν, τα άλλα 2 bit είναι το bit του 2n που είναι ΠΑΝΤΑ 0 και το δανειζόμενο που είναι 1).
0-0-1=1
0-1-1 =0 , δηλαδή τα bit του Ν ANTIΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ σε κάθε περίπτωση
3ο σκέλος: Μετά την πρώτη μονάδα, όλα τα bit του N αντιστρέφονται
0 -
1
______
11 (δανειζόμαστε μία δυάδα και κάνουμε την πράξη 2-1= 1 και ένα δανειζόμενο). Δηλαδή 0-1=11 (το 11 = -1)
10-
18
____
02
ΠΩΣ γίνεται η πράξη
0-
1-
1
__1_______
0
Παίρνουμε τα 2 πρώτα 0-1 =1 (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) και 1 δανειζόμενο. Στη συνέχεια από το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αφαιρείται η Τρίτη μονάδα δίνοντας ΤΕΛΙΚΟ αποτέλεσμα 0
ΚΑΝΟΝΑΣ: Δεξιά μηδενικά παραμένουν μηδέν, η πρώτη μονάδα από δεξιά παραμένει 1, όλα τα άλλα αντιστρέφονται.
Παραδείγματα: (10100000) = 01100000
(01011111) = 10100001
(10000000) = 10000000 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!!!!)

## Slide 2: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
Ποιο από τα συμπληρώματα χρησιμοποιείται και γιατί;
Ποιες είναι οι ποσότητες που χωρούν σε ένα ή περισσότερα bytes όταν χρησιμοποιούμε πρόσημο;
Ποιες όταν δεν χρησιμοποιούμε πρόσημο;
ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Notes: Χρησιμοποιείται το Σ2 γιατί έχει την ιδιότητα ότι αν προσθέσουμε 2 συμπληρωματικούς και αγνοήσουμε το αριστερότερο bit που θα είναι 1 (ΑΥΤΌ γίνεται στην πραγματικότητα όταν κάνουμε πρόσθεση), τότε το αποτέλεσμα που απομένει είναι 0.
Το Σ1 αυτό δεν ισχύει: πχ. 11110000 +
00001111 =
______________________________
11111111 (ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΌ ΝΑ ΕΊΝΑΙ 0;;;;;;) τότε 00000000 =0; (ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του 0)
Ωστόσο, 11111111 +
1 =
_________________________
100000000 (το αποτέλεσμα που βρήκαμε όταν αθροίσαμε δύο αριθμούς συμπληρωματικούς ως προς 2)
Π.χ. ο αριθμός 5 σε 1 byte είναι 00000101
Το -5 είναι το Σ2 του 5 δηλαδή 11111011
Αν κάνουμε την πράξη 5+ (-5): 1 00000000. Ο άσσος είναι έξω από τα όρια του byte και αγνοείται. Το υπόλοιπο είναι 0
Ο αριθμός 55 = 00110111, άρα το -55 = 11001001. Αν προσθέσουμε 55+(-55) θα πάρουμε 1 00000000 =0
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ΜΗ προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 1 byte;
11111111 = 255
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ΜΗ προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 2 bytes;
11111111 11111111 = 216-1 = 65535
Ποιος είναι ο μικρότερος ΜΗ προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 1 byte;
00000000 =0
Ποιος είναι ο μικρότερος ΜΗ προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 2 byte;
00000000 00000000
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 1 byte;
01111111 = +127 (7 μονάδες και το αριστερό 0 είναι το πρόσημο)
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 2 byte;
01111111 11111111= +32767 (15 μονάδες = 215-1 και το αριστερό 0 είναι το πρόσημο)
Ποιος είναι ο μικρότερος προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 1 byte;
10000000. Αν πάρουμε το Σ2 αυτού του αριθμού αυτό είναι το 128. Άρα πρόκειται για το 128
Πράξη: -128 +127
01111111
+ 10000000 =
_______________
11111111 (ΠΟΙΟΣ αριθμός είναι οι 8 μονάδες;)
Για να βρούμε τον αριθμό, επειδή είναι αρνητικός, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα ξέραμε με δυνάμεις του 2. Βρίσκουμε το Σ2(11111111) = 00000001.
Επειδή 00000001=1 άρα 11111111=-1
Ποιος είναι ο μικρότερος προσημασμένος αριθμός που χωράει σε 2 byte;
10000000 00000000 = -215=-32768
10101010 + 01010110 = 1 00000000 (8 ψηφία, η αναπαράσταση είναι 1 άσσος και 8 μηδενικα)
975+25 = 1000 (έναν άσσο και 3 μηδενικά)
Έστω ότι προσθέτουμε -32768 + 32767
1000000000000000 +
0111111111111111 =
____________________
1111111111111111 =-1
Δηλαδή με 2 byte 16 άσσοι είναι -1
Σε 1 bytes 8 άσσοι είναι πάλι -1
Ποιος είναι ο αριθμός -256; 1 00000000
Το -256 απαιτεί 2 byte: 11111111 00000000
Για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το -256 βρίσκουμε το Σ2: 0000000100000000 =256
Προσθέσαμε 2 αριθμούς συμπληρωματικούς ως προς 2 του ενός byte και βγάλαμε 1 00000000 . Σε ένα Byte αυτό είναι 0. Για να γράψουμε την δύναμη 2n θέλουμε 2ο Byte.
Unsigned n = 128
Signed n =-128
Έστω ότι η γλώσσα δεσμεύει 2 byte για unsigned. 0000000010000000
2 bytes για signed: IΔΙΑ
1111111110000000
_____________________ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_________________________________________________________________
Δίνεται ο αριθμός +132. Να γραφτεί ο αριθμός σε κατάλληλο πλήθος byte. Να βρεθεί ο αριθμός -132. Να προστεθούν και να δείξετε ότι το αποτέλεσμα είναι 0. Να επαναλάβετε με τους αριθμούς +18, -18
128+4:
Από την αναπαράσταση ΜΗ προσημασμένων ξέρουμε ότι 132= 10000100. Αν ο αριθμός είναι προσημασμένος θέλουμε 2ο byte (παρότι θέλουμε μόνο ένα bit θα ξοδέψουμε ένα byte)
Με 4 bytes: 00000000 0000000 00000000 10000100 = +132
00000000 10000100 = +132
Δηλαδή, αν η γλώσσα προγραμματισμού δέσμευε 2 byte τότε το +132 θα ήταν 00000000 10000100
int k=132;
unsingned k =132;
Αν ο unsigned τύπος δέσμευε 2 byte η αναπαράσταση θα ήταν ίδια με τον signed. ΑΛΛΑ αν δέσμευε ένα θα ήταν 10000100. Δηλαδή σε unsinged, ο αριθμός 132 ΧΩΡΑΕΙ σε 1 byte ο signed ΌΧΙ
-132: είναι το Σ2(00000000 10000100) = 11111111 01111100
ΠΩΣ μπορούμε να ξέρουμε ΕΜΕΙΣ (ο υπολογιστής ξέρει) ποιος αριθμός αναπαρίσταται ως 11111111 01111100
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν ο αριθμός συμβεί να είναι μη προσημασμένος, με τον τρόπο μετατροπής. Αν όμως είναι προσημασμένος για να βρείτε ποιος είναι ο αριθμός θα πάρετε συμπλήρωμα ως προς 2 για να βρείτε τον αντίστοιχο θετικό:
Σ2(11111111 01111100) = 00000000 10000100. Επειδή αυτός ο αριθμός είναι 132 ο αρνητικός είναι -132
ΠΡΟΣΘΕΣΗ
00000000 10000100 +
11111111 01111100
____________________
000 (κάνοντας τις πράξεις βλέπουμε από το τρίτο Bit ξεκινώντας από δεξιά και μετά έχουμε συνεχώς κρατούμενα και συνεχώς την πράξη
1+1=0 και 1 κρατούμενο)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 1 00000000 00000000 (αυτός συνολικά είναι ο αριθμός αναφοράς 216). Αν αγνοήσω τον αριστερό άσσο (ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ), το αποτέλεσμα είναι 0.
________________________________________
Έστω ότι το σύστημά μας αποθηκεύει με 1 byte
+18= 00010010
-18= 111 01110
____________________
1 00000000
Mε άλλα λόγια το Σ2 έχει την ικανότητα, όταν προστεθούν 2 συμπληρωματικοί αριθμοί να δώσει αποτέλεσμα το rn, από το οποίο, αν αφαιρεθεί η αριστερότερη μονάδα να απομένει 0. Άρα οι 2 συμπληρωματικοί αριθμοί είναι αντίθετοι.
Προσημασμένοι ενός byte:
Μεγαλύτερος 01111111 = +127
Μικρότερος 10000000 = -128 γιατί αν ψάξουμε το Σ2(1000000) = 10000000 το ίδιο που σε θετική ποσότητα είναι 128
Το +128 ΔΕΝ χωράει σε 1 byte ενώ το -128 χωράει. -128+127
10000000 +
01111111 =
____________
11111111 (ΠΟΙΟΣ είναι αυτός ο αριθμός;;;; ΔΕΝ ξέρουμε πρέπει να βρούμε το Σ2)
Είναι 000000001 άρα είναι το -1
Σε 2 byte 10000000 00000000 = -215=-32768
Μεγαλύτερος 01111111 11111111 = 32767.
_____________________________ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ __________________________________________
Ποιος είναι ο αριθμός -28 (γραμμένος σε 1 byte);
Δίνεται η αναπαράσταση 10101011 σε προσημασμένη μορφή. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός;
Δίνεται ο αριθμός 10000000. Να εκτελέσετε την πρόσθεση με τον αριθμό 01111111. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ποιος είναι σε δεκαδική μορφή ο αριθμός 10000000; Ποιος είναι σε προσημασμένη μορφή ο αριθμός +128;;;;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1) Γράφουμε τον + 28 = 00011100 (το έντονο bit είναι το πρόσημο +). Επομένως, το -28 είναι το Σ2(00011100), δηλαδή 11100100. Προσθέτοντας, έχουμε
00011100 +
11100100 =
_____________
1 00000000 (ΠΑΝΤΑ θα παίρνουμε μηδενικά και μία μονάδα έξω από τα όρια των αριθμών)
Ο αριθμός 11100100 είναι το συμπλήρωμα του 00011100 ως προς την αναφορά 28. Αν από το 28 αγνοήσουμε τον αριστερό άσσο παίρνουμε 0
2) 10101011. Επειδή είναι ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο που ξέρουμε. Βρίσκουμε το Σ2 του αριθμού για να βρούμε τον αντίστοιχο θετικό και μετά βρίσκουμε τον αρνητικό.
Σ2(10101011) = 01010101 = 1 + 4 + 16 + 64 = 85. Άρα ο ζητούμενος αριθμός είναι το -85
3)
10000000 +
01111111 =
______________
11111111 (το αποτέλεσμα αυτό είναι ένας αρνητικός αριθμός)
Άρα, ποιος είναι ο αντίστοιχος θετικός;;; Είναι το Σ2(11111111) = 00000001 =1. Άρα, ο αριθμός 11111111 = -1
Από την άλλη ο αριθμός 01111111= 27-1=127, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός 10000000 = -128 (ο αριθμός προστέθηκε στο +127 και έδωσε αποτέλεσμα -1).
ΚΑΙ ΑΦΟΥ είναι ΕΤΣΙ, ποιος αριθμός είναι το +128;;;;;;;;;; 0 10000000
00000000 10000000 (άρα χρειαζόμαστε 2ο byte). O αριθμός +128 ΔΕΝ μπορεί να αναπαρασταθεί με 1 byte. O -128 “χωράει” σε ένα byte.
Αν θέλουμε το -128 σε 2 byte βρίσκουμε το Σ2(00000000 10000000 ) = 11111111 10000000 = -128 με 2 byte
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος unsigned integer που χωράει σε 1 byte;
11111111 = 28-1=255.
Mε 2 bytes; 11111111 11111111 = 216-1 = 65.535
2) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος signed integer που χωράει σε 1 byte
01111111 = 27-1=127
Με 2 bytes; 0111111 11111111 = 215-1 = 32767
3 ) Ποιος είναι ο μικρότερος unsigned integer που χωράει σε 1 byte
00000000=0. Ομοίως και σε 2 bytes
4) Ποιος είναι ο μικρότερος signed integer που χωράει σε 1 byte = 8 bit άρα 256 συνδυασμοί των bit;
10000000 =-128. Σε 1 byte, μπορώ να έχω 256 διαφορετικούς ακέραιους (28=256). Οι 128 είναι θετικοί (0-127), οι 128 είναι αρνητικοί από -1 ως -128
Όπου -1=11111111
-128 = 10000000
Σε 2 bytes: 10000000 00000000 = -215=-32768

## Slide 3: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ
Μ+Ν, Μ,Ν θετικοί
Έλεγχος υπερχείλισης.

## Slide 4: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΩΝ
Μ-Ν: Προσθέτουμε στο Μ το Σ2 του Ν
Αν M>= N, τότε αγνοούμε το τελικό κρατούμενο
Αν Μ<Ν, δεν υπάρχει κρατούμενο και βρίσκουμε το Σ2 του αποτελέσματος για να δούμε ποιος είναι ο αριθμός
Απόδειξη ορθότητας των 2 περιπτώσεων;