## Slide 1: ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ
Α-Β
Β-A
Α+Β
-Α-Β
Έστω Α=96 και Β=50
Notes: Σε κάθε περίπτωση, γίνεται πρόσθεση.
ΚΑΝΟΝΑΣ: Οι θετικοί αριθμοί γράφονται ως έχουν. Οι αρνητικοί, γράφονται σε μορφή Σ2 και γίνεται πρόσθεση. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα κατά την υλοποίηση του hardware να χρησιμοποιήσουμε ΈΝΑ ΜΟΝΟ κύκλωμα, το οποίο κάνει πρόσθεση και αφαίρεση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ και σε ποιες όχι.
Overflow.
Στα 4 παραδείγματα θα χρησιμοποιήσουμε προσημασμένους αριθμούς ενός byte.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με δεδομένο ότι με 1 byte μπορούμε να χωρέσουμε τους αριθμούς από -128 ως 127, σε ποιες από τις παραπάνω 4 πράξεις μπορεί το αποτέλεσμα να φύγει έξω από το διάστημα [-128…127];
Α+Β: 2 θετικοί αριθμοί στο [-128…127] μπορούν να μας βγάλουν αποτέλεσμα εκτός ΔΕΞΙΟΥ ορίου (>127)
-Α-Β = -(Α+Β), μπορούν να μας βγάλουν αποτέλεσμα εκτός ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ορίου (<-128)
Οι 2 αυτές περιπτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε υπερχείλιση ΠΡΟΣΗΜΟΥ.
Στις άλλες 2 περιπτώσεις, δεν μπορούμε να βγούμε εκτός διαστήματος. ΔΕΝ υπάρχει υπερχείλιση
Αντίστοιχα θα ισχύουν και με περισσότερα byte (το διάστημα θα είναι μεγαλύτερο).
ΠΩΣ ελέγχεται η υπερχείλιση; ΑΠΟ τα 2 τελευταία ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ των πράξεων.
Αν τα 2 τελευταία κρατούμενα είναι ίσα (είτε 0 είτε 1) ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ υπερχείλιση προσήμου, αν δεν είναι ίσα (το προτελευταίο κρατούμενο να είναι 0 και το τελευταίο να είναι 1) τότε έχουμε υπερχείλιση.
________________________________________ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ__________________________________________________________________
Θα χρησιμοποιήσουμε αριθμούς ενός byte αλλά σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουμε και για 2 ή περισσότερα byte.
96-50
50-96
96+50
-96-50
Οι προσημασμένοι αριθμοί ενός byte Δ= [-128…127]
A, B εντός του Δ. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί το αποτέλεσμα να «υπερχειλίσει» δηλαδή να βγει εκτός του Δ. Στις περιπτώσεις 3,4.
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ (Overflow)
Έχω δηλώσει τους αριθμούς Α και Β στο πρόγραμμά μου ως integer και έστω ότι η γλώσσα προγραμματισμού αποθηκεύει τους ακεραίους σε 1 byte.
S= A+B, το S θα αποθηκευτεί σε 1 byte.
96+50=146 (EKTOΣ ΟΡΙΟΥ)
96+2=98
__________________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ________________________________
Οι Α και Β είναι ενός byte
Οι Α και Β ανήκουν στο Δ=[-128..127]
-Α-Β =-(Α+Β)

## Slide 2: Α-Β=96-50
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Θέσεις
Αi
Bi
Ci
96= 01100000
50= 00110010
-96=10100000
-50=11001110
Si
1
Notes: Θέσεις: Δυνάμεις του 2.
Αi είναι τα bit του αριθμού Α
Βi είναι τα bit του αριθμού Β
Ci είναι τα κρατούμενα που προκύπτουν από πράξη στην αμέσως προηγούμενη στήλη
C0 είναι το αρχικό κρατούμενο
C1 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α0+Β0
C2 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α1+Β1
C3 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α2+Β2
Με κόκκινα γράμματα είναι το C8, το οποίο είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση Α7+Β7
Για τους ελέγχους υπερχείλισης θα εξετάζουμε τα C7, C8
1η περίπτωση: Α-Β με Α>Β: Προσθέτουμε στο Α το Σ2 του Β, δηλαδή στο +96 το -50. Το αποτέλεσμα θα έχει μία μονάδα στο C8 (κόκκινο) η οποία αγνοείται. Το υπόλοιπο είναι το σωστό αποτέλεσμα.
00101110 = +46
ΥΠΑΡΧΕΙ υπερχείλιση; ΌΧΙ επειδή C7=C8=1(ΠΑΝΤΑ όταν A>B). Όταν το κύκλωμα αθροιστή ελέγξει τα 2 τελευταία κρατούμενα και δει ότι είναι ίσα, θα στείλει ένα σήμα ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ: Το πρώτο bit από αριστερά είναι 0, θετικό όπως θα έπρεπε να είναι.
Όλες οι πράξεις αυτής της μορφής υπακούν στους ίδιους κανόνες και συμπεράσματα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΓΙΑ 2 byte ελέγχετε τα κρατούμενα C15, C16
________________________________ ΠΕΜΠΤΗ____________________________________________
Θέσεις: Δυνάμεις του 2.
Αi είναι τα bit του αριθμού Α
Βi είναι τα bit του αριθμού Β
Ci είναι τα κρατούμενα που προκύπτουν από πράξη στην αμέσως προηγούμενη στήλη
C0 είναι το αρχικό κρατούμενο
C1 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α0+Β0
C2 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α1+Β1
C3 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α2+Β2
Και τελικά το C8 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α7+Β7.
To C8 θα είναι κόκκινο και θα το κατεβάζουμε στο αριστερότερο bit του S
ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ
Αν ο αριθμός που λαμβάνει μέρος στο άθροισμα είναι θετικός, γράφεται στην κανονική του μορφή.
Αν είναι αρνητικός, λαμβάνουμε το Σ2
Σε κάθε περίπτωση ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ.
Π.χ. 96-50. Προσθέτουμε στο +96 το Σ2 του +50
Για να κάνουμε έλεγχο υπερχείλισης, θα ελέγχουμε τα κρατούμενα C7,C8.
A-B είναι σίγουρο ότι με Α>Β θα πρέπει να δώσει θετικό αποτέλεσμα.
ΑΝΑΛΥΣΗ Είναι προφανές ότι επειδή έχουμε προσθέσει τους αριθμούς, ότι θα έχουμε:
S7= Α7+Β7 + C7 = 0+1 +C7, Δηλαδή S7= 1 +C7.
Αν το C7=0 τότε το αποτέλεσμα S7 θα είναι ίσο με 1 (ΓΙΝΕΤΑΙ;;;;;;;;;)
Άρα, για να βγει το αποτέλεσμα θετικό, πρέπει C7=1
Αν το C7=1, τότε S8=1, γιατί στην αριστερότερη στήλη εκτελείται η πράξη
S7= Α7+Β7 + C7 = 1+0+1. Άρα S7=0 και C8=1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Άρα, αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε θα είναι C7=1=C8.
Αν έχουμε A-B και A>B, τότε C7=C8=1.
Σε αυτή την περίπτωση, όπου C7=C8=1, το C8 αγνοείται, απορρίπτεται και τα υπόλοιπα 8 bit δείχνουν κανονικά το αποτέλεσμα.
00101110 = 2+4+8+32=+46
01100000-
00110010 =
________
00101110
ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν έχουμε αριθμούς 2 byte ελέγχουμε τα κρατούμενα C15, C16 (αριστερότερα)
____________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_____________________________________________________
Αν έχουμε την πράξη ανάμεσα σε 2 αριθμούς Α,Β, όπου κάποιος ή και οι δύο εμφανίζονται σε αρνητική μορφή, τότε για να εκτελέσουμε την πράξη παίρνουμε το Συμπλήρωμά τους. Σε κάθε περίπτωση η πράξη ανάγεται σε πρόσθεση
96-50 = 96 + Σ2(50)
Θέσεις: Δυνάμεις του 2.
Αi είναι τα bit του αριθμού Α
Βi είναι τα bit του αριθμού Β
Ci είναι τα κρατούμενα που προκύπτουν από πράξη στην αμέσως προηγούμενη στήλη
C0 είναι το αρχικό κρατούμενο
C1 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α0+Β0
C2 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α1+Β1
C3 είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση των bit Α2+Β2
Με κόκκινα γράμματα είναι το C8, το οποίο είναι το κρατούμενο που προκύπτει από την πρόσθεση Α7+Β7+C7
Για τους ελέγχους υπερχείλισης θα εξετάζουμε τα C7, C8
Αν κάνουμε την ίδια δουλειά για 2 byte, μας ενδιαφέρουν τα τελευταία 2 κρατούμενα τα οποία θα είναι στις θέσεις C15, C16
787+
532
______
1319
_____________________________________________________________
ΑΝΑΛΥΣΗ αποτελέσματος:
Το αποτέλεσμα που προέκυψε έχει ως πρόσημο το 0, δηλαδή είναι θετικό (Θέση S7).
Έχουμε προσθέσει έναν θετικό αριθμό Α (Α7=0) με έναν αρνητικό Β (Β7=1).
Για να είναι το αποτέλεσμα θετικό, πρέπει το S7=0.
Όμως S7= A7+B7+C7 = 0+1+C7. Άρα S7=1+C7.
Για να είναι S7=0 και το αποτέλεσμα να είναι θετικό πρέπει C7=1.
Εφόσον C7=1, η πράξη S7= A7+B7+C7 θα δώσει αποτέλεσμα S7=0 και C8=1
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν C7=C8=1, τότε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι θετικός αριθμός, και το C8 αγνοείται. Τα υπόλοιπα Bit του S Σχηματίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Στο παράδειγμά μας το S= 00101110 = 2+4+8+32=46.
01100000 –
00110010 =
___________
00101110
A = 00000000 01100000
B = 11111111 11001110

## Slide 3: -Α+Β=-96+50
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Θέσεις
Αi
Bi
Ci
96= 01100000
50= 00110010
-96=10100000
-50=11001110
Si
0
Notes: B-A: Επειδή Β<Α, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Τα κρατούμενα C7,C8 θα είναι ίσα μεταξύ τους με τιμή 0, δηλαδή δεν θα υπάρχει υπερχείλιση και το αποτέλεσμα θα έχει άσσο στο αριστερότερο bit. Επομένως, για να ελέγξουμε σε ποιον αριθμό αντιστοιχεί αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να πάρουμε το Σ2.
Πήραμε το Σ2 του 96 και το προσθέσαμε στο +50
Το τελευταίο κρατούμενο C8 είναι 0 και αγνοείται (αφού είναι 0) και το υπόλοιπο είναι το σωστό αποτέλεσμα δηλαδή 11010010
ΠΟΙΟΣ αριθμός είναι το αποτέλεσμα; Παίρνω Σ2 (11010010) =00101110. Επειδή 00101110= 2+4+8+32=46. το 11010010=-46
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ επειδή C7=C8=0 και το αποτέλεσμα είναι σωστό επειδή το αριστερότερο bit είναι 1.
Ο αθροιστής ελέγχει ότι C7=C8 =0 και στέλνει σήμα ορθότητας του αποτελέσματος.
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πάντα, όταν τα 2 τελευταία κρατούμενα είναι 0, ο αριθμός που προκύπτει ως αποτέλεσμα θα είναι αρνητικός.
Όταν τα 2 τελευταία κρατούμενα είναι 1, τότε ο αριθμός που προκύπτει ως αποτέλεσμα είναι θετικός.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ: Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε την πρόσθεση 2 αριθμών εκ των οποίων ένας είναι θετικός και ένας αρνητικός.
Άρα, ο ένας έχει αριστερότερο bit =1 και ο άλλος 0.
Α7=1
Β7=0.
Θέλουμε το αποτέλεσμα Β-Α να είναι αρνητικό, δεδομένου ότι σε απόλυτη τιμή το Α >Β (Α=96, Β=50). Άρα, το αποτέλεσμα S7=1
Όμως S7=A7+B7+C7 ή S7=1+0+C7. Άρα, για να είναι S7=1, πρέπει C7=0. Εφόσον C7=0, η πράξη
Α7+Β7+C7 θα είναι 1+0+0 και θα δώσει κρατούμενο C8=0.
Άρα C7=C8=0
___________________________________________ ΠΕΜΠΤΗ____________________________________
Εδώ έχουμε πάλι ότι προστίθεται ο θετικός Β (B7=0) με τον αρνητικό Α (Άρα Α7=1)
S7=A7+B7+C7=> S7=1+0+C7
Άρα αν το C7 είναι ίσο με 1, τότε S7=0 και C8=1 (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
Για να είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αρνητικό πρέπει C7=0, οπότε S7=1
Τότε, η πράξη είναι S7=A7+B7+C7=> S7=1+0+0= 1 και C8=0
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν C7=C8=0, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και το κρατούμενο C8 αγνοείται.
Αποτέλεσμα: 11010010. Ο αριθμός αυτός είναι κάποιος αρνητικός. Για να βρούμε ποιος είναι βρίσκουμε το Σ2 (11010010) = 00101110.
Και επειδή 00101110=+46, το αποτέλεσμά μας είναι -46
__________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_____________________________________
Προσθέτουμε στο 50 το Σ2(96)
Προσθέτουμε τον αρνητικό αριθμό Α με τον θετικό Β. Αυτό σημαίνει ότι Α7=1, Β7=0.
S7=A7+B7+C7. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, τότε πρέπει C7=0, έτσι ώστε S7=1
S7= 1+0+C7.
Αν όμως C7=0 τότε η πράξη της αριστερότερης στήλης θα δώσει S7=1+0+0=1 και S8=0.
Με άλλα λόγια όταν C7=C8=0, τότε το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι αρνητικό και το C8 αγνοείται. Το υπόλοιπο S είναι το τελικό αποτέλεσμα
Στο παράδειγμα 11010010. ΠΟΙΟΣ αριθμός είναι; Σ2(00101110). Επειδή 00101110=46 το αποτέλεσμά μας είναι -46.
Όταν C7=C8, τότε το αποτέλεσμα είναι σωστό και το C8 αγνοείται. Ειδικότερα,
Αν C7=C8=1, το αποτέλεσμα είναι θετικό
Αν C7=C8=0, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό
(Για πράξεις με αριθμούς ενός byte. Για παραπάνω, ελέγχουμε τα 2 αριστερότερα κρατούμενα, πχ για 2 bytes τα C15,C16)

## Slide 4: Α+Β=96+50
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Θέσεις
Αi
Bi
Ci
96= 01100000
50= 00110010
-96=10100000
-50=11001110
Si
0
Notes: Εδώ προσθέτουμε τους 2 θετικούς.
Από το αποτέλεσμα προκύπτει ότι 96+50 = κάποιος αρνητικός. ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ έχει υπερχειλίσει εκτός ορίων του αριθμού και είναι το κρατούμενο C8.
Αν γράψουμε τον αριθμό 0 10010010 = 146, αλλά το πρόσημο 0 είναι εκτός ορίων του αριθμού. Ο αριθμός 146 ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ σε 1 byte
ANAΛΥΣΗ αποτελέσματος: Προθέσαμε 2 θετικούς αριθμούς, άρα Α7=Β7=0.
Το αποτέλεσμα ήταν S7=1
Επειδή όμως S7=A7+B7+C7, σημαίνει ότι C7=1
Άρα, η πράξη δίνει S7= 0+0+1 δηλαδή S7=1 και C8=0
Δηλαδή C7=1, C8=0 (ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το C8=0 είναι το θετικό πρόσημο που έχει υπερχειλίσει)
Επομένως, όταν προστεθούν 2 θετικοί αριθμοί και συμβεί C7=1, C8=0, έχουμε υπερχείλιση του θετικού προσήμου. Ο αθροιστής στέλνει σήμα στην CPU ότι υπάρχει σφάλμα αποτελέσματος. Ο προγραμματιστής θα το δει ως overflow μήνυμα.
Α+Β=50+50 ΔΕΝ έχουμε υπερχείλιση. Αν εκτελέσετε την πράξη, θα διαπιστώσετε ότι C7=C8
_________________________________________ ΠΕΜΠΤΗ_________________________________________________________
Έχουμε να προσθέσουμε 2 θετικούς Α, Β άρα Α7=Β7=0.
Αν συμβεί το αποτέλεσμα S7=0, τότε αυτό σημαίνει ότι C7 =0
Αν όμως C7=1, τότε θα συμβεί το παράδοξο να προσθέσουμε 2 θετικούς και να λάβουμε αρνητικό αποτέλεσμα (ΌΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ).
Δηλαδή S7=A7+B7+C7= 0+0+1=1 και C8=0
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ!!!
Η υπερχείλιση αφορά στο ΠΡΟΣΗΜΟ. Αν C7= 1 και C8=0 τότε έχει συμβεί υπερχείλιση και το C8 αντιστοιχεί στο πρόσημο του αριθμού-αποτελέσματος, το οποίο έχει βγει έξω από τα όρια του Byte
Αν διαβάσουμε το αποτέλεσμα μαζί με το C8: 010010010 = +128+ 16+ 2 =146
Αν C7 διαφορετικό του C8 και ειδικότερα C7=1, C8=0 έχει συμβεί υπερχείλιση θετικού προσήμου. Ο αθροιστής (είναι μέρος της CPU ) θα στείλει ένα σήμα το οποίο υποδηλώνει OVERFLOW.
Δηλαδή, το Δ=[-128..127]. Το αποτέλεσμά μας έχει υπερβεί τα όρια κατά 19 (146). Αυτό δεν φαίνεται. Η υπερχείλιση αφορά στο ΠΡΟΣΗΜΟ.
__________________________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_______________________________________________
Προσθέτουμε τα Α και Β στην κανονική τους μορφή. Άρα είναι 2 θετικοί αριθμοί, Α7=Β7=0
Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι το S7=1. Δηλαδή προσθέσαμε 2 θετικούς και το άθροισμα είναι αρνητικό/
S7=1.
Όμως S7=A7+B7+C7=0+0+C7. Άρα για να συμβεί αυτό το σφάλμα πρέπει C7=1.
Αν C7=1 τότε η πράξη της αριστερότερης στήλης θα δώσει S7=1 και C8=0. Άρα,
Όταν C7=1, C8=0, υπάρχει σφάλμα και το πραγματικό πρόσημο του αποτελέσματος έχει υπερχειλίσει στη θέση 8, έξω από τα όρια του byte.
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ αφορά στο ΠΡΟΣΗΜΟ. Εδώ το θετικό πρόσημο έχει βγει έξω από τα όρια του ενός byte
0 10010010 (9 bit) = +146 (ΌΜΩΣ δεν έχω 9 bit στη διάθεσή μου. Το πρόσημο δεν χωράει)
Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 146. Εμείς μπορούμε να χωρέσουμε ως και 127. Άρα η υπερχείλιση είναι 19; ΌΧΙ είναι στο πρόσημο!!!!

## Slide 5: -Α-Β=-96-50
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Θέσεις
Αi
Bi
Ci
96= 01100000
50= 00110010
-96=10100000
-50=11001110
Si
1
Notes: Προσθέτουμε τα συμπληρώματα των αριθμών 50, 96.
Το S7=0 δηλαδή προσθέσαμε 2 αριθμούς αρνητικούς και λάβαμε θετικό αποτέλεσμα! ΑΔΥΝΑΤΟ.
A7=B7=1. Άρα για να είναι S7=0, θα πρέπει C7=0 (S7=A7+B7+C7=> S7=1+1+C7). Άρα, εκτελέστηκε η πράξη
1+1+0 και έδωσε S7=0 και C8=1. To C8=1 είναι το αρνητικό πρόσημο που έχει υπερχειλίσει.
Είναι C7=0, C8=1. O αθροιστής στέλνει μήνυμα σφάλματος.
Το αποτέλεσμα 1 01101110 είναι ένας αρνητικός αριθμός (αν λάβουμε υπόψη και το πρόσημο που υπερχείλισε). ΠΟΙΟΣ είναι;
Σ2(101101110) = 0 10010010 = 128+16+2=146
Άρα το 1 01101110=-146 με τη διαφορά ότι δεν χωράει σε 1 byte και το πρόσημο έχει φύγει εκτός ορίων.
Άρα όταν υπερχειλίσει αρνητικό πρόσημο, ΠΑΝΤΑ ισχύει ότι C7=0, C8=1
-146= 11111111 01101110 (ΤΟ αποτέλεσμά μας ήταν μόνο το δεξιό byte)
Σ2 (11111111 01101110) = 00000000 10010010 =+146
____________________ ΠΕΜΠΤΗΣ___________________________________________________
Α7=Β7=1 αφού προσθέτουμε 2 αρνητικούς.
Για να βγει το αποτέλεσμα αρνητικό όπως αναμένεται πρέπει C7=1.
S7=A7+B7+C7= 1+1+C7 = 0+C7
Δηλαδή για να είναι S7=1 πρέπει C7 =1.
Αν C7=0, τότε S7=A7+B7+C7=1+1+0 = 0 (ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ) και C8=1.
Άρα, αν C7<>C8 και ειδικότερα C7=0, C8=1 έχουμε υπερχείλιση του αρνητικού προσήμου, το οποίο βρίσκεται στο C8
Αν το αποτέλεσμα το είχαμε λάβει με 2 byte 11111111 01101110, τότε αυτός είναι ο αριθμός -146. Όμως το -146 δεν χωράει σε 1 byte.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Για κάθε πράξη μεταξύ των ακεραίων αριθμών Α,Β (εδώ σε 1 byte αλλά επεκτείνεται σε περισσότερα) ισχύει ΜΙΑ από τις εξής περιπτώσεις:
1. C7=C8=0, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και το κρατούμενο C8 αγνοείται.
2. C7=1=C8, τότε το αποτέλεσμα είναι θετικό και το κρατούμενο C8 αγνοείται.
Σε αυτές τις 2 περιπτώσεις ΔΕΝ έχουμε υπερχείλιση
3. C7=0, C8=1, τότε το αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο (Υπερχείλιση) και το αρνητικό πρόσημο βρίσκεται στη θέση C8. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται ως άθροισμα έχει S7=0 και είναι θετικό. ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΤΙΚΟ
4. C7=1, C8=0, τότε το αποτέλεσμα είναι εσφαλμένο (Υπερχείλιση) και το θετικό πρόσημο βρίσκεται στη θέση C8. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται ως άθροισμα έχει S7=1 και είναι αρνητικό. ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ υπερχείλιση εντοπίζεται όταν C7<>C8
_______________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ+_______________________________________
Προσθέτω 2 αρνητικούς και λαμβάνω αποτέλεσμα θετικό.
Είναι S7=0
Όμως S7=A7+B7+C7=1+1+C7. Άρα για να συμβεί αυτό το σφάλμα πρέπει C7=0
Τότε, θα είναι S7=0 και C8=1.
Άρα όταν C7=0 και C8=1, υπάρχει σφάλμα υπερχείλισης προσήμου. Το αρνητικό πρόσημο έχει υπερχειλίσει στη θέση C8.
ΤΕΛΙΚΑ: Υπερχείλιση υπάρχει όταν C7<>C8