## Slide 1: ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Οι αριθμοί σταθερής υποδιαστολής μπορούν να καλύψουν μικρό εύρος τιμών
Notes: ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
37.75 = 100101.11 x 20 = 100101.11 x 1
Έστω τώρα ότι θέλουμε να φέρουμε τον αριθμό στη μορφή 1.xxxxxx δηλαδή να μετακινήσουμε την υποδιαστολή τόσες θέσεις έτσι ώστε να έχουμε τον αριθμό στη μορφή 1.xxxxx
Εδώ, η υποδιαστολή πρέπει να μετακινηθεί κατά Ε= 5 θέσεις αριστερά. Αυτό θα έχει ως συνέπεια ο εκθέτης να αυξηθεί κατά 5, δηλαδή από 0 να γίνει 5.
37.75 = 1.0010111 x 25
(1+ 1/8 + 1/32+1/64+1/128) x 32 =37.75
1100.0 =12.0 x 20
1.100 x 23 = 1.5 x 8 =12
12 x 1 =1.5 x 8
Στο δεκαδικό, 120.0= 120 x 1 = 1.2 x 100 (1.2 x 102)
Ερώτηση: Γιατί να φέρουμε τον αριθμό στη μορφή 1.xxxxxx
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΟΛΟΙ οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής αποθηκεύονται στην ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ μορφή 1.xxxx γιατί με τον τρόπο αυτό το
Μπορούμε να μην το αποθηκεύσουμε (αλλά να το αφήσουμε να υπονοείται) σώζοντας ένα bit. Ένα bit επιπλέον παρέχει διπλάσια ακρίβεια.
0.75 = 0.11 x 20.
Για να έρθει στη μορφή 1.xxx πρέπει η υποδιαστολή να μετακινηθεί ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΕΞΙΑ (ο εκθέτης μειώνεται κατά μία θέση),
Άρα 1.1 x 2-1 = 1.5 / 2 =0.75
Εδώ ο εκθέτης είναι αρνητικός.
___________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ________________________________________________________________________
20.0 = 10100.0 x 20
(o εκθέτης είναι ίσος με 0, και 20=1)
Έστω ότι θέλουμε να αναπαραστήσουμε τον ίδιο αριθμό στη μορφή 1.xxxx
Τότε, ο αριθμός αυτός θα γραφτεί ως εξής: 1.01000 (η υποδιαστολή μετακινείται 4 θέσεις αριστερά). Αυτό έχει ως συνέπεια ο εκθέτης από 0 να γίνει 4 δηλαδή να αυξηθεί κατά 4
20.0= 1.01000 x 24=1,25 x 16
O εκθέτης αυξήθηκε κατά Κ όπου Κ είναι το πλήθος των θέσεων κατά τις οποίες μετακινήθηκε αριστερά η υποδιστολή.
33.75= 100001.11 x 20
Αν ο αριθμός αυτός γραφτεί στη μορφή 1.xxxx θα γίνει
1.000011 και η υποδιαστολή μετακινείται 5 θέσεις αριστερά, άρα ο εκθέτης είναι 5
33.75= 1.000011x 25
= 1+ 1x2-5 +1x2-6
= (1 +1/32+1/64) x32 =33.75
0.625 = 0.101 x 20
Για να γραφτεί στη μορφή 1.xxxx πρέπει η υποδιαστολή να μετακινηθεί μία θέση ΔΕΞΙΑ.
Θα γίνει 1.01 x 2-1
1.01 x ½ = 1.25/2=0.625
Αριστερή μετατόπιση υποδιαστολής κατά Κ θέσεις: Εκθέτης αυξάνεται κατά Κ
Δεξιά μετατόπιση υποδιαστολής κατά Κ θέσεις: Εκθέτης μειώνεται κατά Κ
ΓΙΑΤΙ στη μορφή 1.xxxxxx
Γιατί αν όλοι οι πραγματικοί αριθμοί αποθηκευτούν στη μορφή 1.xxxxxx τότε το κομμάτι 1. μπορεί να ΜΗΝ αποθηκευτεί αλλά να υπονοείται.
Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1 bit.
ΟΛΟΙ οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής αποθηκεύονται στη μορφή 1.xxxxxxx αλλά το 1. ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ.
Εκθέτης δείχνει το πόσο μετακινείται η υποδιαστολή.

## Slide 2: ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 754
2 τμήματα: Εκθέτης, ορίζει το τμήμα της υποδιαστολής
Κλασματικό τμήμα (mantissa)
Απλή ακρίβεια (32 bits)
Διπλή Ακρίβεια (64 bits)

## Slide 3: Απλή Ακρίβεια
Αριθμός 28.625
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν ο εκθέτης είναι 4, γράφεται το E’=127+4 (Υπέρβαση 127)
Γενική μορφή 1.Μ x 2 E’ -127
Notes: S = Πρόσημο, S=1 για αρνητικούς αριθμούς και 0 για θετικούς.
Ε’= έχει μέγεθος 8 bit και είναι μη προσημασμένος (άρα θετικό).
½ = 2-1
Πως αναπαρίστανται αρνητικοί.
Βρίσκουμε την τιμή του εκθέτη, Ε, και εφαρμόζουμε υπέρβαση 127, δηλαδή αντί του Ε γράφουμε Ε’=Ε+127
ΓΙΑΤΙ;;;;;;;
Π.χ. αν ο εκθέτης Ε βρεθεί (ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ) ίσος με -2, στο πεδίο Ε θα γραφτεί 125
Αν βρεθεί ότι Ε= -5, θα γραφτεί 122
Αν Ε=3, θα γραφτεί 130
Θέλουμε τον αριθμό 28.625. σε αναπαράσταση απλής ακρίβειας.
Γράφουμε τον αριθμό σε δυαδική μορφή (απλή μετατροπή): 11100.101
12.0= 1100.0 = 1100.0 x 20 = 1100.0 x1
Αν μετακινήσω την υποδιαστολή, έτσι ώστε ο αριθμός μου να έρθει στη μορφή 1.xxx, τότε στο συγκεκριμένο παράδειγμα πρέπει η υποδιαστολή να μετακινηθεί Ε=3 θέσεις αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο εκθέτης μου θα είναι ίσος με 3.
12.0 = 1.1000 x 23 = 1.5 x 8 =12
18.75 = 10010.11 = 10010.11 x 20 = 10010.11 x 1. Για να το φέρω στη μορφή 1.xxxxx πρέπει να μετακινήσω την υποδιαστολή κατά 4 θέσεις, δηλαδή Ε=4
18.75 = 1.001011 x 24 = 1.171875 x 16 = 18.75
0.5 = 0.1 Για να φέρουμε την ποσότητα αυτή στην μορφή 1.xxx πρέπει να μετακινήσουμε την υποδιαστολή ΔΕΞΙΑ κατά Ε=1 θέσεις, άρα Ε=-1
1.0 x 2-1 = 1. ½ =0.5
ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ των αριθμών κινητής υποδιαστολής είναι 1.xxxxx x 2E
ΓΙΑΤΙ 1.xxxxx;;;;;;;;;;
Γιατί το 1. ΔΕΝ αποθηκεύεται αλλά υπονοείται και επομένως σώζω ένα bit διπλασιάζοντας το εύρος αριθμών που μπορώ να πετύχω
2) Φέρνω τον αριθμό σε μορφή 1.xxxx και ορίζω την τιμή του εκθέτη.
3) Γράφω το Ε’=Ε+127
4) Αποθηκεύω το κλασματικό μέρος ΧΩΡΙΣ το 1.xxxxx
____________________________________________________________________________________
28.625= 11100.101
2) Φέρνω τον αριθμό στη μορφή 1.xxxx και ορίζω τον εκθέτη. Εδώ 1.1100101 και Ε=4
3) Άρα Ε’=131
4) 1100101 0000000000000000
S E’ M
0 10000011 1100101 (και 16 μηδενικά)
_____________________ Δίνεται η αναπαράσταση της διαφάνειας. Να βρεςίτε τον αριθμό
Είναι θετικός S=0
Ο εκθέτης είναι 10000011 = 131, άρα ο πραγματικός εκθέτης είναι 131-127=4
Η mantissa είναι 1100101 και τοποθετούμε μπροστά το 1. το οποίο ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ
Δηλαδή 1.1100101 x 24
Άρα αφού Ε=4 μετακινώ την υποδιαστολή 4 θέσεις δεξιά, 11100.101 = 28.625
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 129.75
1) 129.75 = 10000001.11
2) Για να έρθει στη μορφή 1.xxxxx πρέπει να μετακινήσω την υποδιαστολή κατά Ε=7 θέσεις άρα Ε=7, 1.000000111
3) Ε’=127+7=134
S E’ M
0 10000110 00000011100000000000000
Να αναπαραστήσετε το 1 και το 0
1= 1.0 x 20
E=0, επομένως Ε’=127
S E’ M
0 01111111 23 μηδενικά
Το 0 συμβαίνει να έχει την ίδια αναπαράσταση!!!!!! Για να αποθηκευτεί το 0, Ε’=00000000
S E’ M
0 00000000 23 μηδενικά
_________________________________ ΠΕΜΠΤΗ____________________________________________
S =0 ή 1
E’ : Ανεξάρτητα από την τιμή του εκθέτη Ε, αυτό που αποθηκεύεται είναι η λεγόμενη ΥΠΕΡΒΑΣΗ-127. Ε’=Ε+127.
Θέλουμε μέσα στο πεδίο εκθέτη να αποθηκεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θετικοί αριθμοί (Ο λόγος θα παρουσιαστεί στη συνέχεια και έχει να κάνει με τη σύγκριση αριθμών).
Π.χ Αν υπολογίσουμε ότι Ε=5, θα γραφτεί Ε’=132
Αν υπολογίσουμε ότι Ε=-1, θα γραφτεί Ε’=126
Υπέρβαση-127 = Excess-127 (Η πραγματική τιμή του εκθέτη αυξάνεται κατά 127)
Άρα στο Ε’ γράφουμε μη προσημασμένους θετικούς.
Αν Ε’=255, Ε=128 (ΑΚΡΑΙΑ)
Χρειάζεται να ξέρουμε: 1) Στη μάντισσα δεν αποθηκεύεται το 1. αλλά υπονοείται και 2) ότι στον εκθέτη Ε’ εφαρμόζεται υπέρβαση.
28.625, να γραφτεί σε Excess-127
Πρόσημo S=0.
Μετατρέπουμε το 28.625 σε δυαδικό (μη προσημασμένο, όχι σε επίπεδο byte, όσα bit χρειάζονται)
28.625 = 11100.101
3) Φέρνουμε τον αριθμό στη μορφή 1.xxxx υπολογίζοντας το Ε
1.1100101 και το Ε = 4 (μετακίνηση υποδιαστολής 4 θέσεις αριστερά)
4) Υπέρβαση Ε’=131.
5) Τελική αναπαράσταση (το 1. που εμφανίζεται με έντονα ΔΕΝ αποθηκεύεται)
S E’ M
0 10000011 11001010000000000000000
_________________________________________________________________________________
Δίνεται η αναπαράσταση της διαφάνειας. Να βρούμε τον αριθμό
S=0 άρα θετικός
Ε’=10000011 = 131 ότι το πραγματικό Ε (οι θέσεις μετακίνησης της υποδιαστολής είναι 131-127). Επειδή 4>0 η μετακίνηση έγινε αριστερά.
Η mantissa είναι 1100101
4) Προσθέτω το 1. στη μάντισσα. Άρα 1.1100101
5) Επειδή η υποδιαστολή μου μετακινήθηκε 4 θέσεις αριστερά, για να βρω τον αρχικό αριθμό την πάω 4 θέσεις δεξιά. Δηλαδή
11100.101 = 28.625
Ε’ δείχνει πόσες θέσεις μετακινήθηκε η υποδιαστολή δεξιά ή αριστερά προσαυξημένες κατά 127
______________ Έστω ο αριθμός 100.5. Αναπαράσταση σε excess-127 ____________________________________________
100.5 = 1100100.1 x 20
Μετακινώ την υποδιαστολή 6 θέσεις αριστερά για να φέρω τον αριθμό στη μορφή 1.xxxxx
Δηλαδή 100.5 = 1.1001001 x 26
E’=133
S E’ M
0 10000101 10010010000000000000000
Αναπαράσταση του 1.
1.0= 1.0 x 20
Εκθέτης =0
Άρα Ε’=127
S E’ M
0 01111111 23 μηδενικά
Το πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός 0 γράφεται 0.0 και έχει την ίδια αναπαράσταση.
S E’ M
0 00000000 23 μηδενικά
To 0 αναπαρίσταται με τιμή Ε=-127, άρα όταν γίνει η υπέρβαση θα γραφτεί ως 0.
_____________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ______________________________________
S = 0 ή 1
Ε’: Όταν βρεθεί η τιμή του εκθέτη, αντί αυτής της τιμής γράφεται μία υπέρβαση κατά 127. Αν ο εκθέτης είναι Ε, στον υπολογιστή αποθηκεύεται Ε’=Ε+127
(Excess-127).
Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή θέλουμε όλοι οι εκθέτες να είναι ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ θετικοί.
Αν πχ Ε=4, γράφεται Ε’=131
Αν Ε= -20 (υποδιαστολή 20 θέσεις δεξιά) τότε Ε’=107.
Με ένα byte οι προσημασμένες τιμές θα ήταν από [-128...127] (Εδώ βρίσκονται τα Ε).
Οι μη προσημασμένες θα ήταν από [0…255] (ΕΔΏ βρίσκονται τα Ε’)
Δεν χρησιμοποιούμε υπέρβαση 128 γιατί μερικές τιμές του Ε’ δεσμεύονται για ειδικούς σκοπούς.
ΘΕΛΟΥΜΕ οι εκθέτες που αποθηκεύονται να είναι ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ
Πράγματα που πρέπει να θυμηθούμε: 1) Το 1. δεν αποθηκεύεται, 2) Ο εκθέτης γράφεται προσαυηξημένος κατά 127.
Να δείξουμε την αναπαράσταση excess-127 του αριθμού 28.625
Μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό (μη προσημασμένου, όχι σε επίπεδο byte, δηλαδή χρησιμοποιώ όσα Bit είναι απαραίτητο)
11100.101
2) Γράφουμε τον αριθμό στη μορφή 1.xxxx και υπολογίζουμε τα Ε, Ε’
1.1100101, άρα Ε=4 και Ε’=131
3) Γράφω την τελική αποθήκευση. Τα έντονα γράμματα δεν αποθηκεύονται
S E’=131 M
0 10000011 11001010000000000000000
_____________ Δίνεται η αναπαράσταση της διαφάνειας. Εσωτερικά η μνήμη αποθηκεύει τα δεδομένα του σχήματος (β). Ποιος είναι ο αριθμός.
S=0. Άρα ξέρουμε ότι είναι θετικός αριθμός
Ο εκθέτης Ε’ είναι 131 άρα Ε=131-127 =4 άρα υπάρχει μετακίνηση της υποδιαστολής 4 θέσεις αριστερά.
Κατασκευάζουμε τη μάντισσα προσθέτοντας το 1. που δεν αποθηκεύεται. Δηλαδή η μάντισσα είναι 1.1100101
και ο αριθμός μου είναι ο 1.1100101 x 24
4) Για να βρω τον αριθμό, πρέπει να μετακινήσω την υποδιαστολή 4 θέσεις δεξιά άρα θα είναι 11100.101= 28.625
Να αναπαρασταθεί το 0 και το 1
1: 1.0 x 20 άρα είναι στη μορφή που θέλουμε. E=0 άρα E’=127
S E’ M
0 01111111 23 μηδενικά
0: 0.0 x 20, ίδιο με το 1, Ε=0 άρα Ε’=127
Συμβατικά, το 0 αποθηκεύεται με τιμή εκθέτη Ε=-127, άρα Ε’=0
S E’ M
0 00000000 23 μηδενικά
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η τιμή Ε’=0 δηλαδή Ε=-127 χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για την αποθήκευση του μηδέν.

## Slide 4: Τιμές εκθέτη
Ε’=255 (Ε=128, για αυτό δεν έχουμε υπέρβαση 128 αλλά 127), Μantissa <>0 μη αριθμός (π.χ. αρνητική ρίζα). 255=11111111
E’=255, Mantissa=0 (διαίρεση με 0)
Αναπαράσταση του 1 θα δώσει τιμή εκθέτη 127 και mantissa 0. To ίδιο και το 0. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;
  Ε’=0, Μ=0
Notes: Oι τιμές εκθέτη E’, 0 και 255 είναι ειδικές. Για κανονικούς αριθμούς το Ε’ είναι από 1 ως 254
Ε = -126 ως 127
Αν Ε=-126 θα γραφτεί Ε’=1
Αν Ε=127 τότε Ε’=254
Μ=mantissa
Μπορούμε να έχουμε θετικούς αριθμούς μικρότερους του 1, με ακρίβεια ως και 2-126= 1/2126
Μπορούμε ΠΑΛΙ να έχουμε σφάλμα περικοπής, δεν καλύπτει το σύνολο των αριθμών
Μπορούμε να έχουμε θετικούς αριθμούς μέχρι και 1.Μ x 2127
Μπορούμε να έχουμε αρνητικούς αριθμούς μέχρι και -1.Μ x 2127
+1.Μ x 2E Ε από [-126…. 127]
-1.Μ x 2E Ε από [-126…. 127]
Μπορούμε να έχουμε ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ αλλά ΠΟΤΕ δεν θα μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε με ακρίβεια όλους τους αριθμούς. Πάντα θα υπάρχουν αριθμοί με μικρά σφάλματα περικοπής.

## Slide 5: Διπλή ακρίβεια
Υπέρβαση 1023, το E’ έχει τιμές από 0-2047
Οι ειδικές περιπτώσεις είναι για Ε’=0 (για το 0)
Και Ε’=2047 (για μη αριθμούς και διαιρέσεις με το 0)

## Slide 6: ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ
+86= 01010110
-86= 10101010
+54=00110110
-54=11001010
Πως συγκρίνω 2 θετικούς;
Πως δύο αρνητικούς;
Είναι ευκολότερο να συγκρίνω πάντα θετικούς
Η σύγκριση χρειάζεται για την πρόσθεση
Notes: Έστω σύγκριση του 86 με το 54
Α= 01010110
Β= 00110110
Ξεκινάω από αριστερά, αν τα bit αριστερά είναι ίδια τότε προχωράω στο επόμενο (0=0)
Στο επόμενο έχω 1 και 0 άρα ο αριθμός που έχει τη μονάδα είναι μεγαλύτερος
Επειδή Α7=Β7=0 συγκρίνω τα Α6, Β6. Επειδή Α6=1, Β6=0, Α>Β
Αν συγκρίνω 86 με -86 επειδή το πρώτο bit του 86 είναι 0 ενώ του =86 είναι 1, 86>-86
Α= 01010110
Β=10101010
Επειδή Α7=0, Β7=1, Α>Β
-86 με το 54 (ίδια περίπτωση με τη δεύτερη)
Αν είναι αρνητικοί αριθμοί,
Α= 10101010= -86
Β= 11001010 = -54
Αν έχω να συγκρίνω θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς ή συνδυασμό των 2 πρέπει να χρησιμοποιήσω συγκριτή μεγέθους, ο οποίος είναι αρκετά πολύπλοκος διότι πρέπει να λάβει υπόψη πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.
Α7=Β7, άρα προχωρώ στα Α6, Β6. Επειδή Α6=0 Β6=1, το Β>Α
Αν είχα τρόπο να συγκρίνω ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θετικούς αριθμούς, η σύγκριση θα ήταν ταχύτερη γιατί θα είχα μόνο μία περίπτωση.
Τελικά, η ταχύτερη σύγκριση γίνεται όταν οι αριθμοί είναι ΜΗ ΠΡΟΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ θετικοί.
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ απαιτείται σύγκριση των εκθετών και εξίσωση. Για αυτό χρησιμοποιείται η υπέρβαση για να είναι οι εκθέτες θετικοί.
______________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Έστω ότι Α=86, Β=54
Α= 01010110
Β= 00110110
Συγκρίνω Α7 με Β7 είναι ίσα; Πάω στο Α6 με το Β6. Επειδή Α6=1, Β6=0, Α>Β
Το ίδιο αν οι αριθμοί είναι μη προσημασμένοι, δηλαδή θετικοί.
______________________________________________________
Α=86 = 01010110
Β= -54 = 11001010
Θα έπρεπε το υλικό μου να ελέγξει τα 2 αριστερά bit και αν είναι διαφορετικά να πει πχ Α>Β
Αν οι αριθμοί ήταν αρνητικοί
Α=-86 = 10101010
Β= -54 = 11001010
Α7=Β7, προχωράω και επειδή Β6=1 ενώ Α6=0, είναι Β>Α
Είναι σαφώς ταχύτερο να συγκρίνουμε αποκλειστικά θετικούς μη προσημασμένους αριθμούς.
ΕΠΕΙΔΗ οι προσθέσεις και αφαιρέσεις κινητής υποδιαστολής απαιτούν οι εκθέτες να συγκρίνονται και να εξισώνονται, χρησιμοποιείται υπέρβαση και γράφονται αποκλειστικά σε θετική μορφή.

## Slide 7: ΠΡΟΣΘΕΣΗ
Πρέπει να συγκριθούν οι εκθέτες και το κλασματικό μέρος με τον μικρότερο εκθέτη να μετακινηθεί δεξιά, όσες θέσεις είναι η διαφορά των εκθετών

## Slide 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κανονικοποίηση αποτελέσματος αν χρειαστεί
Notes: 28.625=
S E’ M
0 10000011 11001010
118.50 : 1110110.1, άρα για να έρθει στη μορφή 1.xxxx είναι Ε=6
Για να γίνει πρόσθεση:
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 1.
Συγκρίνουμε τους εκθέτες των 2 αριθμών και φέρνουμε τον αριθμό με τον μικρότερο εκθέτη στην κατάλληλη μορφή, ώστε οι εκθέτες να εξισωθούν
28.625 έχει εκθέτη 4 και πρέπει ο εκθέτης να γίνει 6. Άρα, στην αναπαράσταση πρέπει να προστεθούν αριστερά δύο μηδενικά.
1.11001010 x 24 = 0.0111001010 x 26
Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κλασματικά μέρη
1.11011010 00+
0.0111001010
Αποτέλεσμα: 10.010011001 (ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, 1.xxxxx)
O άσσος είναι κρατούμενο,
Το αποτέλεσμα είναι 0.010011001.
Για να γίνει κανονικοποίηση πρέπει ο άσσος που εμφανίζεται ως κρατούμενο της πρόσθεσης να γίνει μέρος του αποτελέσματος (η υποδιαστολή πρέπει να πάει άλλη μία θέση αριστερά). Άρα ο εκθέτης θα γίνει 7
Το αποτέλεσμα είναι 1.0010011001.
S E’=134 M
0 10000110 0010011001
_________________________________ ΠΕΜΠΤΗ_______________________________________________________
28.625 = 11100.101, που σημαίνει ότι για να γραφτεί στη μορφή 1.xxxxx πρέπει Ε=4
118.5 = 1110110.1, που σημαίνει ότι για να γραφτεί στη μορφή 1.xxxxx πρέπει Ε=6
Η διαφορά των 2 εκθετών είναι 2 (6-4). Ο κανόνας της πρόσθεσης λέει ότι για να προστεθούν οι αριθμοί αυτοί πρέπει να γίνει σύγκριση των εκθετών και ο αριθμός με τον μικρότερο εκθέτη να γραφτεί με τέτοιον τρόπο ώστε ο εκθέτης του να εξισωθεί με εκείνον του άλλου αριθμού. Στο παράδειγμα, π αριθμός 28.625 πρέπει να γραφτεί έτσι ώστε ο εκθέτης του από 4 να γίνει 6.
Στην πρόσθεση λαμβάνει μέρος ΟΛΗ η μάντισσα δηλαδή ΚΑΙ το κομμάτι 1. που δεν αποθηκεύεται (ΆΛΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΆΛΛΟ ΠΡΑΞΗ).
28.625 = 1.11001010 (η μάντισσα μαζί με το 1.)
Άρα 28.625 = 1.11001010 x 24
Για να αυξήσω τον εκθέτη σε 6 πρέπει να βάλω 2 μηδενικά αριστερά (ο εκθέτης αυξάνεται κατά 2).
28.625 = 0.0111001010 x 26
Εφόσον εξισώσουμε τους εκθέτες (ΠΑΝΤΑ τον μικρότερο σε μεγαλύτερο), προσθέτουμε τις μάντισσες
Μάντισσα του 118.5 = 1.11011010
Μάντισσα του 28.625 = 0.0111001010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 1 0.010011001
Επομένως, το αποτέλεσμα είναι 0.010011001 ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Για να κανονικοποιηθεί πρέπει να βάλουμε το κρατούμενο που παρήχθη από την πρόσθεση μέσα στο αποτέλεσμα. Άρα, η υποδιαστολή θα πάει μία θέση αριστερά, που σημαίνει ότι Ε=6+1=7
ΠΑΝΤΑ ΑΝ το αποτέλεσμα δεν είναι κανονικοποιημένο, υπάρχει κρατούμενο αριστερά (ΔΕΙΤΕ ΤΟ σε σχέση με τα bit Α7, Β7, C7, δεδομένου ότι ο ένας προσθετέος είναι 1.x).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
S E’ (127+7) M
0 10000110 00100110010000000000000
________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_________________________________________________________
Ο κανόνας πρόσθεσης δύο αριθμών κινητής υποδιαστολής λέει ότι πρέπει πρώτα να συγκρίνουμε τους εκθέτες των 2 προστιθέμενων αριθμών. Έστω ότι αυτοί είναι Κ και Λ. Αν Κ=Λ οι εκθέτες είναι εξισωμένοι άρα δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια.
Αν Κ>Λ τότε βρίσκω το Μ=Κ-Λ και στη συνέχεια παίρνω τη μάντισσα του αριθμού με τον μικρότερο εκθέτη Λ, και προσθέτω σε αυτή στο αριστερό μέρος Μ μηδενικά
12 = 1100.0 = 1.1 x 23
0.11 x 24 = 0.75 x 16=12
0.011 x 25
0.0011 x 26
Αφού εξισώσουμε τους εκθέτες, προσθέτουμε τα κλασματικά μέρη (ΣΤΗΝ πρόσθεση λαμβάνει μέρος και το 1.)
28.625 = 11100.101 άρα Ε=4 = 1.1100101 x 24
118.50 = 1110110.1 άρα Ε=6 = 1.1101101 x 26
Είναι Μ=Κ-Λ= 6-4 =2
Άρα παίρνουμε τη μάντισσα του μικρότερου αριθμού (ΜΑΖΙ με το 1.) και τη γράφουμε
1.1100101 x 24
Για να γίνει ο εκθέτης 6 πρέπει να βάλουμε αριστερά 2 μηδενικά, 1 0.011100101
ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: Το αποτέλεσμα είναι 0.010011001 και 1 μονάδα κρατούμενο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι στη μορφή 1.xxxx άρα απαιτείται κανονικοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι το κρατούμενο 1 που θα υπάρχει πάντα αριστερά (ΓΙΑΤΙ;;;;;;) θα πρέπει να μπει μέσα στο αποτέλεσμα.
ΓΙΑΤΙ: Ένας αριθμός πάντα είναι 1.xxxx Αν ο άλλος συμβεί λόγω εξίσωσης εκθετών να είναι 0.000 και το αριστερό bit βγει μηδέν τότε το κρατούμενο της στήλης είναι 1. Άρα η πράξη ήταν 1+0+1 που θα δώσει 0 και 1 κρατούμενο
Αυτό σημαίνει ότι η υποδιαστολή θα πάει μία θέση αριστερά. Ο εκθέτης από 6 θα γίνει 7.
Άρα το αποτέλεσμα Μ= 1.0011100101 και Ε=7
S E’ =134 M
0 10000110 0011100101 και 13 μηδενικά

## Slide 9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Εδώ δεν χρειάζεται κανονικοποίηση
Notes: 18.75 = 10010.11 x 20
18.75 =1.001011 x24
18.75 =0.01001011 x26
O αριθμός 18.75 =1.001011 x24
Έχει αποθηκευτεί με εκθέτη 4 (στο σχήμα α, Ε’=131, άρα Ε=4). Επειδή χρειάστηκε πρόσθση με αριθμό που έχει εκθέτη 6, προστέθηκαν 2 μηδενικά αριστερά έγινε η πρόσθεση και στο τελικό αποτέλεσμα αποθηκεύεται εκθέτης 6. Στο σχήμα γ είναι Ε’=134, άρα Ε=6
η πρόσθεση 2 αριθμών με εκθέτη Κ και Λ όπου Κ>Λ θα δώσει αποτέλεσμα με εκθέτη Κ αν δεν χρειάζεται κανονικοποίηση, Κ+1 αν χρειάζεται. Ωστόσο, οι 2 προσθετέοι αποθηκεύονται με εκθέτες Κ και Λ (συν την υπέρβαση).
1ο παράδειγμα Κ=4 Λ=6 και το αποτέλεσμα είχε Κ=7 (χρειάστηκε κανονικοποίηση)
1ο παράδειγμα Κ=6 Λ=4 και το αποτέλεσμα είχε Κ=6

## Slide 10: ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Ομοίως αλλά αφαιρούνται τα κλασματικά μέρη