## Slide 1: Λογικές Πύλες
Συνολικά είναι 8
Προκαθορισμένη έξοδος βάσει του συνδυασμού εισόδων
Notes: Λογική πύλη είναι το μικρότερο κομμάτι του υλικού. Είναι ένα μικρό κύκλωμα «προγραμματισμένο» να δίνει συγκεκριμένη τιμή εξόδου για κάθε συνδυασμό τιμών στην είσοδο.
Είσοδοι: Τα σήματα που τροφοδοτούν την πύλη και μπορεί να είναι είτε ένα (για κάποιες πύλες) είτε 2 αλλά είτε και περισσότερα.
Αν οι είσοδοι είναι N σε πλήθος δημιουργούν συνολικά 2Ν συνδυασμούς. Αν έχω Ν=2 εισόδους αυτές σχηματίζουν 22=4 συνδυασμούς (ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙ).
Αν Ν=3 έχουμε 8 συνδυασμούς, κ.ο.κ.
Αν Ν=1 έχουμε 2 συνδυασμούς.
Οι λογικές πύλες έχουν ΠΑΝΤΑ μία έξοδο. Όμως άλλα κυκλώματα μπορούν να έχουν περισσότερες εξόδους. Π.χ. ένα κύκλωμα αθροιστή έχει 2 εξόδους: Το άθροισμα S. Και το επόμενο κρατούμενο Cout
Επόμενο κρατούμενο είναι αυτό που παράγεται από την πρόσθεση ενός bit του αριθμού Α, ενός bit του αριθμού Β και ενός κρατούμενου C.
____________________________________________________ ΠΕΜΠΤΗ ___________________________________________________
Πως συμπεριφέρεται κάθε πύλη, δηλαδή ποια τιμή παράγει ως αποτέλεσμα ανάλογα με τις εισόδους που θα της δοθούν.
Πως συμβολίζεται κάθε πύλη.
Με ποια λογική συνάρτηση εκφράζουμε καθεμία από αυτές τις πύλες.
Πύλες= Μικρότερα κομμάτια του υλικού ενός Η/Υ. Εμφανίζουν μία προκαθορισμένη τιμή εξόδου (0 ή 1) ανάλογα με τον συνδυασμό των τιμών που δέχονται οι είσοδοί τους.
____________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ_____________________________________________________________
Αλγεβρική έκφραση
Τρόπο συμπεριφοράς
Επέκταση σε περισσότερες εισόδους (Στα σχήματα θα βλέπουμε 2 εισόδους αλλά θα δείξουμε και την επέκταση σε πολλές)
Σχηματική απεικόνιση

## Slide 2: ΠΥΛΗ ΚΑΙ – 2 είσοδοι
Notes: KAI = AND
Στο παράδειγμα βλέπουμε μία AND δύο εισόδων XY
Ν=2 είσοδοι και 22=4 συνδυασμούς εισόδων. Αν θέλω να γράψω αυτούς τους συνδυασμούς εύκολα, δεν έχω παρά να γράψω τους 4 αριθμούς από 0-3
Χ Υ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (Ελαχιστόρος)
0 0 0
0 1 1
0 2
1 1 3
Ο πίνακας αυτός, ο οποίος για κάθε συνδυασμό εισόδων δείχνει την τιμή της εξόδου λέγεται ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΟΙ πύλες ΚΆΘΕ στιγμή δέχονται ένα συνδυασμό εισόδων άρα δίνουν κάθε χρονική στιγμή μία συγκεκριμένη έξοδο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τη συμπεριφορά τους με τη βοήθεια του πίνακα αληθείας.
ΠΥΛΗ ΚΑΙ
Η πύλη δίνει έξοδο 1 όταν όλες οι είσοδοι είναι 1. Διαφορετικά, η ύπαρξη έστω ενός μηδενικού δίνει F=0
ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ έκφραση: Κάθε έξοδος σε όλα τα κυκλώματα μπορεί να εκφραστεί αλγεβρικά.
ΠΩΣ;
Κοιτάζουμε σε ποιους συνδυασμούς εισόδων η F=1.
Για αυτούς τους συνδυασμούς εξετάζουμε τις εισόδους. Αν μία είσοδος είναι 1 γράφεται σε κανονική μορφή αν είναι 0 σε συμπληρωματική. Οι συμπληρωματικές μορφές χρησιμοποιούν έναν τόνο (π.χ. Α’)
Γράφουμε κάθε συνδυασμό ως γινόμενο (ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ).
Στο παράδειγμα της πύλης ΚΑΙ.
Ο συνδυασμός 3 είναι ο μοναδικός για τον οποίο F=1.
Για αυτό τον συνδυασμό οι είσοδοι X, Y είναι 1, άρα θα γραφτούν στο γινόμενο με κανονική μορφή
Ο συνδυασμός είναι XY
Άρα F= XY
Τι δείχνει το ΧΥ (Αν Χ=1 ΚΑΙ Υ=1, τότε F=1)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: Αν Α κάποια χρονική στιγμή είναι Α=1, τότε την ίδια χρονική στιγμή το Α’=0 (ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ)
Αν το Α=0, το Α’=1
ΥΠΟΘΕΣΗ
Έστω ο παρακάτω πίνακας αληθείας για 2 εισόδους
Χ Υ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (Ελαχιστόρος) Έξοδος F
0 0 0 0
0 1 1 1
0 2 0
1 1 3 1
F=;
H F είναι 1 για 2 συνδυασμούς. Οι 2 συνδυασμοί αυτοί ΔΕΝ μπορούν να ισχύουν μαζί. Επομένως ή ο ένας ή ο άλλος.
Η F είναι 1 όταν (Χ= 0 ΚΑΙ Υ =1) Ή όταν
(Χ=1 ΚΑΙ Υ=1)
F= X’Y OR XY (επειδή το OR Συμβολίζεται με +), F=X’Y +ΧΥ
Δηλαδή Αν X=0 και Y=1 τότε X’=1 και Y=1 άρα X’Y=1
Αν X=1 και Y=1 τότε XY =1.
ΠΟΤΕ X’Y=1; ‘Όταν Χ=0 ΚΑΙ Υ=1
ΠΟΤΕ XY=1; Όταν X=Y=1
_________________________________________________________________
Έστω ένα κύκλωμα τριών εισόδων A, B, C και μίας εξόδου F.
Να γράψετε όλους τους συνδυασμούς εισόδου
Να δώσετε τη λογική έκφραση της F αν η F είναι 1 για τους συνδυασμούς 0, 2, 7
Παίρνω τις δεξιότερες εισόδους B,C και γράφω τους 4 συνδυασμούς 00,01,10,11. Τους αντιγράφω από κάτω (διακεκομμένη). Για το πάνω τμήμα θέτω Α=0 για το κάτω Α=1.
A B C Συνδυασμός F
____________________________________
0 0 0 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 2 1
0 1 1 3 0
- -------------------------------------------------------
1 0 0 4 0
1 0 1 5 0
1 1 0 6 0
1 1 1 7 1
2) Η F Δίνει 1 όταν (A=B=C =0) Ή (Α=0, Β=1, C=0) Ή (Α=Β=C=1)
A=B=C=0-> A’ B’ C’
A=0, B=1, C=0 -> A’ B C’
A=B=C=1 -> ABC
F= A’ B’ C’ + A’ B C’ + ABC (ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ). Αν ένα από τα γινόμενα είναι 1 (MONO 1 μπορεί αν είναι 1), F=1
Έστω ότι τη χρονική στιγμή t, τα σήματα εισόδου ABC είναι 0, 1, 0 αντίστοιχα. Την χρονική στιγμή t ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΆΛΛΕΣ ΤΙΜΕΣ παρά μόνο αυτές. Ποια είναι η έξοδος;
Αν Α=0, Β=1, C=0 ΤΟΤΕ
A’ B’ C’ = 0’1’0’ = 1 0 1 = 0 (ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ)
ΑΒC = 010 =0 (0 AND 1 AND 0)
A’BC’ = 0’10’ =1
Άρα η F = 0 + 1+ 0 =1 (ENAΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ F είναι 1 κάθε φορά)
Η F γίνεται 1 εξαιτίας ενός από τα γινόμενα κάθε φορά
Αν κάποια στιγμή Α=0 Β=0 C=1, τότε η F =0 γιατί κανένα από τα αλγεβρικά γινόμενα της F δεν δίνει 1.
__________________ Έστω ένα κύκλωμα με 4 εισόδους Α,Β C D και μία έξοδο F. Να γράψετε τους 16 συνδυασμούς.
Αν η F=1 για τους συνδυασμούς 0, 7 και 15, να γράψετε την αλγεβρική έκφραση της F
Α Β C D Συνδυασμός F
0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2 F=A'B'C'D'+A'BCD +ABCD
0 0 1 1 3
0 1 0 0 4
0 1 0 1 5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 7 1
-------------------------------------
1 0 0 0 8
1 0 0 1 9
1 0 1 0 10
1 0 1 1 11
1 1 0 0 12
1 1 0 1 13
1 1 1 0 14
1 1 1 1 15 1
Έχουμε ένα άθροισμα τριών όρων γινομένου όπου κάθε όρος έχει 4 μεταβλητές
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ: Γράφονται για να εξασφαλίσω ότι ο αντίστοιχος συνδυασμός θα μου δώσει 1. Π.χ., από τον πίνακα αληθείας προκύπτει ότι μία από τις περιπτώσεις όπου η F=1 είναι όταν A=B=C=D=0. Άρα το αντίστοιχο γινόμενο θα είναι 1 όταν γραφτεί στη μορφή
A’B’C’D’
ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ: Δίνει F=1 όταν ΟΛΕΣ οι είσοδοι είναι 1. Έστω μία AND με εισόδους X,Y,Z. Ποια η αλγεβρική έκφραση;
F= XYZ
X Y Z F(Λογικό AND)
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
F=XYZ
__________________________________________ ΠΕΜΠΤΗ _________________________________________________
Είναι μία πύλη η οποία δέχεται 2 ή και περισσότερες εισόδους. Η συμπεριφορά της είναι η εξής: Αν έστω μία από τις εισόδους είναι 0, η έξοδος F είναι 0. Η F είναι 1 ΜΟΝΟ αν όλες οι είσοδοι είναι 1.
Ο αριθμός εισόδων κάθε πύλης είναι προκαθορισμένος ανάλογα με την χρήση.
Πίνακας αληθείας. Ο πίνακας που για κάθε συνδυασμό των εισόδων δείχνει την τιμή της εξόδου.
Αν έχω Ν εισόδους σε ένα κύκλωμα, τότε έχω 2Ν συνδυασμούς. Π.χ., αν Ν =2 έχουμε 4 συνδυασμούς. Αν Ν=3 έχουμε 8 συνδυασμούς, Ν=4 έχουμε 16 συνδυασμούς. Για κάθε συνδυασμό, υπάρχει ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ.
Συνδυασμοί: ΠΩΣ τους γράφουμε; Αυτό ισχύει ΠΑΝΤΑ. Οι συνδυασμοί των εισόδων για όλα τα κυκλώματα παράγονται με τον ίδιο τρόπο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Να φτιάξετε τον πίνακα αληθείας των πυλών ΚΑΙ με 2, 3 και 4 εισόδους
2 είσοδοι: Έστω οι είσοδοι Α, Β. Πρέπει απλώς να σχηματίσουμε τους αριθμούς 0-3 (4 συνδυασμοί)
EIΣΟΔΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
Α Β F
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 2 0
1 1 3 1
2 είσοδοι σημαίνει 2 bit. Άρα γράψαμε με 2 bit τους αριθμούς 0-3. Οι συνδυασμοί εισόδων για κάθε κύκλωμα 2 Bit είναι οι ίδιοι, διαφέρει η συμπεριφορά δηλαδή η έξοδος.
3 είσοδοι: Πρέπει να έχουμε 8 συνδυασμούς, άρα γράφουμε τους αριθμούς 0-7. Ν=3 άρα 23 συνδυασμοί
ΕΙΣΟΔΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ελαχιστόρος) Έξοδος
Α Β C
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 2 0
0 1 1 3 0
_____________
0 0 4 0
1 0 1 5 0
1 1 0 6 0
1 1 1 7 1
Ελαχιστόρος= Συνδυασμός τιμών των εισόδων. Π.χ, αν Α=1, Β=0, C=1 αναφερόμαστε στον ελαχιστόρο 5, για τον οποίο F=0
Κάθε χρονική στιγμή, στις εισόδους εμφανίζεται ΜΟΝΟ ένας συνδυασμός. Άρα, για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά πρέπει να βρούμε για καθένα από τους συνδυασμούς εισόδων πως θα συμπεριφερθεί η έξοδος, δηλαδή το κύκλωμα.
Π.χ. για την πύλη ΚΑΙ τριών εισόδων, οι είσοδοι μπορούν να βρεθούν κάθε χρονική στιγμή σε μία από τις 8 καταστάσεις (ελαχιστόροι). Αν κάποια χρονική στιγμή, οι είσοδοι βρεθούν στην κατάσταση 7 (ελαχιστόρος 7) όπου Α=1 ΚΑΙ Β=1 KAI C=1 τότε F=1 διαφορετικά για κάθε άλλη κατάσταση F=0
Αλγεβρικά, η AND τριών εισόδων ABC γράφεται F= ABC
Αλγεβρικά, η AND δύο εισόδων AB γράφεται F= AB
4 είσοδοι: Α, B, C, D
Είσοδοι Ελαχιστόρος Έξοδος
A B C D F
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0 Για κάθε ελαχιστόρο πλην του 15, η F=0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1 7
________________
1 0 0 0 8
1 0 0 1 9
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1 15 1
________________________________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ___________________________________
Ν, είναι το πλήθος εισόδων ενός οποιουδήποτε κυκλώματος, αυτές οι είσοδοι σχηματίζουν 2Ν διαφορετικούς συνδυασμούς (ελαχιστόροι). Ουσιαστικά πρόκειται για 2Ν διακριτές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί το κύκλωμα. Για καθεμία από αυτές τις καταστάσεις υπάρχει μία τιμή της εξόδου.
Για όλα τα κυκλώματα, ο τρόπος καταγραφής των ελαχιστόρων είναι ίδιος.
ΠΥΛΗ ΚΑΙ 2 εισόδων: Έχουμε 2 εισόδους Χ, Υ άρα αυτές σχηματίζουν 22=4 συνδυασμούς. 2 bit εισόδου. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους 4 συνδυασμούς είναι να γράψουμε με 2 bit τους αριθμούς 0-3
X Y Ελαχιστόρος (Δεκαδική τιμή) Έξοδος F
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 2 0
1 1 3 1
H πύλη ΚΑΙ δίνει έξοδο 1 μόνο όταν όλες οι Ν είσοδοι είναι 1. Άρα μόνο για έναν συνδυασμό δίνει έξοδο 1. Η ύπαρξη ενός μηδενικού στις εισόδους κάνει την F=0
Πίνακας αληθείας: Δείχνει για κάθε συνδυασμό εισόδων (ελαχιστόρο) ποια είναι η τιμή της εξόδου.
___________________ Με 3 εισόδους, ΧΥΖ
Χ Υ Ζ Ελαχιστόρος Έξοδος
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 Έχουμε έξοδο 0 εκτός από την περίπτωση όπου όλες οι είσοδοι είναι 1
0 1 0 2
0 1 1 3
---------------------------------------------
1 0 0 4
1 0 1 5
1 1 0 6
1 1 1 7 1
_______________________________ 4 είσοδοι
Χ Υ Ζ W Ελαχιστόρος F
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
----------------------------------------------------
0 1 0 0 4 Η AND δίνει 1 μόνο για τον συνδυασμό 1111, δηλαδή για τον ελαχιστόρο 15
0 1 0 1 5
0 1 1 0
0 1 1 1
-----------------------------------------------------
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 15 1
F=XY
F= XYZ
F=XYZW

## Slide 3: ΠΥΛΗ Ή
Notes: ΟR δίνει 1 όταν μία έστω είσοδος είναι ίση με 1. Αλγεβρικά γράφεται F=X+Y
F= X’Y +XY’ + XY
Είναι ισοδύναμες οι εκφράσεις X’Y +XY’ + XY(προκύπτει από τον πίνακα) και η X+Y
TAYTOTHTA: X+X (X OR X) = X
F= X’Y + XY’ + XY = (X’Y + XY) + (XY’ + XY) (Aφού ΧΥ+ ΧΥ=ΧΥ)
(1) (2)
Υ (Χ’+Χ) = Υ ΑΝD 1 = Y
Χ(Υ’+Υ) = Χ ΑΝD 1 = X
Άρα δικαιούμαι να πω ότι X’Y + XY’ + XY = Χ+Υ
Επέκταση σε πολλές εισόδους: Αν έστω μία είσοδος είναι 1, τότε F=1.
ME 4 εισόδους, έχω 16 συνδυασμούς. Από αυτούς μόνο ένας είναι ο 0000, όλοι οι άλλοι έχουν μία μονάδα. Άρα 15
F= x+y+z+w
__________________________ ΠΕΜΠΤΗ______________________________________
Αν έστω και μία από τις εισόδους είναι Αληθής (δηλαδή 1), η F = 1
Αλγεβρικά:
2 είσοδοι: F = X+Y = X OR Y
3 είσοδοι: F = X+Y+Z = X OR Y OR Z
Αν κάποια χρονική στιγμή οι είσοδοι Χ, Υ σχηματίζουν τον ελαχιστόρο 1 Ή 2 Ή 3, τότε F=1
Προφανώς, η OR δίνει 0 μόνο όταν όλες οι είσοδοι είναι 0, δηλαδή σχηματίζουν τον ελαχιστόρο 0.
Π.χ. OR 3 εισόδων
A B C Ελαχιστόρος F
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 2 1
0 1 1 3 1
1 0 0 4 1
1 0 1 5 1
1 1 0 6 1
1 1 1 7 1
Διαφορά AND με OR: Οι συνδυασμοί εισόδων γράφονται παρομοίως ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ, η AND δίνει έξοδο 1 όταν όλες οι είσοδοι είναι 1. Δηλαδή αν έχω Ν εισόδους πρέπει όλες να είναι 1 για να δώσει η F τιμή 1. Από την άλλη, η OR με Ν εισόδους δίνει έξοδο 1 αν έστω μία από τις εισόδους είναι 1.
______________________ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ__________________________
Δίνει έξοδο ένα, όταν μία έστω από τις εισόδους είναι ίση με 1 και μηδέν μόνο όταν όλες οι είσοδοι είναι 0. Η έξοδος είναι 0 μόνο για τον ελαχιστόρο 0 ανεξαρτήτων του πλήθους των εισόδων.
Αλγεβρικά γράφουμε F=X+Y = Χ ΟR Y. Παρότι χρησιμοποιούμε το σύμβολο της πρόσθεσης και παρότι η πράξη AND που είδαμε είναι ισοδύναμη με τον πολλαπλασιασμό 2 bit, αυτό δεν είναι σωστό για την πράξη OR.
0 OR 0 = 0+0 =0
0 OR 1 = 0+1 = 1
1 OR 0 = 1+0 = 1
1 OR 1 <> 1+1
Επειδή 1+1=10
Πίνακας αληθείας OR τριών εισόδων
X Y Z Ελαχιστόρος F
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0
0 1 1 H F δίνει 0 μόνο για τον ελαχιστόρο 0. Για όλους τους άλλους 1.
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1 7 1
OR τριών εισόδων (Χ+Υ+Ζ)

## Slide 4: ΠΥΛΗ ΌΧΙ-ΚΑΙ (NAND)
Notes: O Συμβολισμός είναι ότι η AND Αλλά με άρνηση η οποία δηλώνεται με το κυκλάκι
Η NAND έχει αντίστροφη συμπεριφορά από την AND.
Δίνει F=1 όταν υπάρχει έστω ένα μηδενικό στις εισόδους, αλλιώς δίνει 0. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ AND
ΑΛΓΕΒΡΙΚΑ: F= (XY)’ Είναι η NAND
F = XY είναι η AND
Είσοδοι Έξοδος Έξοδος
X Y f=XY F=(XY)’
0 0 0 1
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0
ΑΝD NAND
Είσοδοι Έξοδος Έξοδος
X Y Z F=XYZ F=(XYZ)’
0 0 0 0 1
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1 Η ΝΑΝD δίνει 1 για όλους τους ελαχιστόρους πλην του 7
0 1 1 0 1
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 0

## Slide 5: ΠΥΛΗ ΟΥΤΕ(NOR)
Notes: NOR: Δίνει 1 μόνο όταν όλες οι είσοδοι είναι 0. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ της OR
OR: F=X+Y
ΝΟR: F= (X+Y)’
(Χ)’ : Συμπλήρωμα του (Χ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (Χ+Υ+Ζ)’ : Συμπλήρωμα του (X+Υ+Z), δηλαδή αν Χ+Υ+Ζ= 1 το (Χ+Υ+Ζ)’ = 0
ΟR NOR
X Y F = X+Y F=(X+Y)’
0 0 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 1 0
H NOR με περισσότερες εισόδους δίνει F=1 για τον ελαχιστόρο 0, για όλους τους άλλους 0.

## Slide 6: ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ
Notes: Έχει ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ: Δίνει ως έξοδο ότι είναι η είσοδος F=X

## Slide 7: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ
Notes: Έχει ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ: Aντιστρέφει ένα σήμα. F=X’

## Slide 8: ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Έστω ένα κύκλωμα με 3 μεταβλητές εισόδου Α, Β, C, το οποίο δίνει έξοδο 1, όταν στις εισόδους εφαρμοστεί ένας από τους συνδυασμούς (ελαχιστόρους) 0, 1, 7. Διαφορετικά η έξοδος είναι 0. Να βρείτε την λογική (ή αλγεβρική) έκφραση που περιγράφει αυτό το κύκλωμα.
Notes: Καταρχήν κατασκευάζουμε τον πίνακα αληθείας
A B C Eλαχιστόρος F
0 0 0 0 1 επειδή Α=Β=C=0 τα ABC γράφτηκαν συμπληρωματικά στο γινόμενο A’B’C’
0 0 1 1 1 επειδή Α=Β=0, C=1, AB συμπληρωματικά, C κανονικά Α’B’C
0 1 0 2 0
0 1 1 3 0
1 0 0 4 0
1 0 1 5 0
1 1 0 6 0
1 1 1 7 1 Επειδή όλα είναι 1, γράφτηκαν κανονικά ΑΒC
ΛΕΚΤΙΚΑ: Το κύκλωμα δίνει F=1 αν οι είσοδοι είναι
(Α,Β,C) = (0,0,0) Ή
(Α,Β,C) = (0,0,1) Ή
(Α,Β,C) = (1,1,1)
(A=0 KAI B=0 KAI C=0 ) Ή
(A=0 KAI B=0 KAI C=1 ) Ή
(A=1 KAI B=1 KAI C=1 )
Για να βγάλουμε τη λογική έκφραση της F ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Βρίσκουμε τους ελαχιστόρους για τους οποίους η F=1 και τους αναλύουμε σε γινόμενα (ΑΝD).
Eλαχιστόρος 0. Σημαίνει ότι A=0 KAI B=0 KAI C=0. Mπορώ αυτό να το γράψω ΑΒC και αυτό το γινόμενο να είναι 1 όταν A=B=C=0
Eλαχιστόρος 1. Σημαίνει ότι A=0 KAI B=0 KAI C=1.
Eλαχιστόρος 7. Σημαίνει ότι A=1 KAI B=1 KAI C=1.
H F είναι 1 όταν συμβαίνει να ισχύει ένας από τους 3 ελαχιστόρους. Μαζί δεν μπορεί να ισχύουν.
Ελαχιστόρος 0: Α=0, Β=0 και C=0, με άλλα λόγια το σήμα Α =0, το σήμα Β=0, και το C=0.
Πρέπει ο ελαχιστόρος αυτός να γραφτεί ως γινόμενο με τέτοιον τρόπο ώστε το γινόμενο αυτό να είναι 1, δηλαδή ο ελαχιστόρος να γραφτεί έτσι ώστε να δίνει 1 επειδή ισχύει ΜΟΝΟ αυτός σε κάποια χρονική στιγμή στην οποία το F=1
Άρα, γράφεται Α’Β΄C’: Γιατί, αν A=0, A’=1.
Aν Β=0, Β’=1
Αν C=0, C’=1, άρα Α’ΒC’=1 άρα F=1
ΠΩΣ θα γράψω ένα γινόμενο αλγεβρικό έτσι ώστε αυτό να δίνει 1 ενώ A=B=C=0;
Θα το γράψω A’B’C’
ΠΩΣ θα γράψω ένα γινόμενο αλγεβρικό έτσι ώστε αυτό να δίνει 1 ενώ A=B=0 KAI C=1;
Θα το γράψω A’B’C
ΠΩΣ θα γράψω ένα γινόμενο αλγεβρικό έτσι ώστε αυτό να δίνει 1 ενώ A=B=C=1 ;
Θα το γράψω ABC
Άρα η F= A’B’C’ + A’B’C + ABC
Έστω Α=0, Β=0, C=0 (ελαχιστόρος 0)
F= 0’0’0’ + 0’0’0 + 000 =
1 + 0 + 0 = 1 (ENAΣ ελαχιστόρος μόνο δίνει γινόμενο 1, εδώ ο 0)
Έστω Α=0, Β=0, C=1 (ελαχιστόρος 1)
F= 0’0’1’ + 0’0’1 + 001 =
0 + 1 + 0 = 1 (ENAΣ ελαχιστόρος μόνο δίνει γινόμενο 1, εδώ ο 1)
Έστω Α=1, Β=1, C=1 (ελαχιστόρος 7)
F= 1’1’1’ + 1’1’1 + 111 =
0 + 0 + 1 = 1 (ENAΣ ελαχιστόρος μόνο δίνει γινόμενο 1, εδώ ο 7)
ΓΕΝΙΚΑ: Βρίσκουμε για ποιους ελαχιστόρους η F=1, γράφουμε το γινόμενο στην κατάλληλη μορφή (αν μία μεταβλητή του ελαχιστόρου έχει 0 στον πίνακα αληθείας γράφεται συμπληρωματικά, αλλιώς αν είναι 1 κανονικά). Τέλος αθροίζουμε τα επιμέρους γινόμενα.

## Slide 9: 2o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω ένα κύκλωμα με 3 εισόδους το οποίο δίνει 1 όταν ισχύουν οι συνδυασμοί 3,5,6, και 7. Να βρείτε τη λογική συνάρτηση F σε μορφή αθροίσματος γινομένων, η οποία περιγράφει αυτό το κύκλωμα.
Notes: 1ο βήμα: Κατασκευή πίνακα αληθείας
Έχουμε 3 εισόδους Χ, Υ, Ζ έξοδο F
X Y Z Ελαχιστόρος F
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 2 0
0 1 1 3 1
1 0 0 4 0
1 0 1 5 1
1 1 0 6 1
1 1 1 7 1
2ο βήμα: Βρίσκουμε για ποιους συνδυασμούς η F=1 και γράφουμε κάθε συνδυασμό σε μορφή γινομένου όπου:
Αν η αντίστοιχη μεταβλητή εισόδου στον πίνακα είναι 0, τότε γράφεται συμπληρωματικά, π..χ, X’
Αν η αντίστοιχη μεταβλητή εισόδου στον πίνακα είναι 1, τότε γράφεται συμπληρωματικά, π..χ, X
Ελαχιστόρος 3: X’ Y Z
Ελαχιστόρος 5: X Y’ Z
Ελαχιστόρος 6: X Y Z’
Ελαχιστόρος 7: X Y Z
3ο βήμα: Κατασκευάζουμε το άθροισμα γινομένων. Αν ονομάσω τους ελαχιστόρους M3, M5, M6, M7, τότε η F περιγράφεται από το άθροισμα αυτών των Μ
Δηλαδή η F=1 όταν ισχύει ΕΝΑΣ από τους συνδυασμούς Μ3, Μ5, Μ6, Μ7. Σε κάθε χρονική στιγμή, οι είσοδοι βρίσκονται σε μία κατάσταση
Άρα οι είσοδοι κάθε χρονική στιγμή σχηματίζουν έναν από τους συνδυασμούς Μ0-Μ7.
Για τους Μ0, Μ1, Μ2, και Μ4 η F=0
Άρα η F είναι 1 όταν σχηματιστεί ο ελαχιστόρος M3 Ή ο Μ5 Ή ο Μ6 Ή ο Μ7 =
F= Μ3+ Μ5+ Μ6 + Μ7 = Χ’ Y Z + X Y’ Z + X Y Z’ + X Y Z
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Κάθε κύκλωμα σε μία χρονική στιγμή μπορεί να βρεθεί σε μία κάτασταση αναφορικά με τις εισόδους του. Άρα για να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του πρέπει να μελετήσουμε καθεμία κατάσταση χωριστά.
Έστω τη χρονική στιγμή t1 ότι X=0, Y=1, Z=1
F = 0’ 1 1 + 0 1’ 1 + 0 1 1’ + 0 1 1 =
1 1 1 + 0 0 1 + 0 1 0 + 0 1 1 =
1 + 0 + 0+ 0 = 1
Δηλαδή η F είναι 1 επειδή ο συνδυασμός M3 δίνει αποτέλεσμα 1. Οι συνδυασμοί Μ5, Μ6, Μ7, παρότι υπάρχουν στη λογική έκφραση της F δίνουν 0 για τιμές X=0, Y=1, Z=1
______________________________________________________________________________________________________
Έστω τη χρονική στιγμή t2 ότι X=1, Y=1, Z=1
Τότε, από την F= Χ’ Y Z + X Y’ Z + X Y Z’ + X Y Z παίρνουμε αντικαθιστώντας τις τιμές:
F = 1’ 1 1 + 1 1’ 1 + 1 1 1’ + 1 1 1 =
0 1 1 + 1 0 1 + 1 1 0 + 1 1 1 =
0 + 0 + 0+ 1 = 1
Δηλαδή η F είναι 1 επειδή ο συνδυασμός M7 δίνει αποτέλεσμα 1. Οι συνδυασμοί Μ3, Μ5, Μ6, παρότι υπάρχουν στη λογική έκφραση της F δίνουν 0 για τιμές X=1, Y=1, Z=1
__________________________________________________________________________________________________________________________
Έστω τη χρονική στιγμή t3 ότι X=0, Y=0, Z=0
Τότε, από την F= Χ’ Y Z + X Y’ Z + X Y Z’ + X Y Z παίρνουμε αντικαθιστώντας τις τιμές:
F = 0’ 0 0 + 0 0’ 0 + 0 0 0’ + 0 0 0 =
1 0 0 + 0 1 0 + 0 0 1 + 0 0 0 =
0 + 0 + 0+ 0 = 0
Δηλαδή η F είναι 0 επειδή ο συνδυασμός M0 δίνει αποτέλεσμα 0. Δεν υπάρχει στο άθροισμα το Μ0
ΙΔΙΑ ανάλυση μπορείτε να κάνετε για καθέναν από τους Μ0-Μ7
Για τους Μ3,Μ5 ως Μ7 είναι F=1 (ENAΣ συνδυασμός θα είναι 1)
Για τους Μ0, Μ1,Μ2, και Μ4 θα είναι F=0 (ΚΑΝΕΝΑΣ συνδυασμός δεν θα δίνει 1, όλοι 0)
ΕΞΗΓΗΣΗ: γιατί κάθε γινόμενο γράφεται έτσι ώστε οι όροι που είναι 0 να εμφανίζονται συμπληρωματικοί ενώ εκείνοι που είναι 1 κανονικά;
Έστω ο όρος Μ3: Δηλαδή το X=0, Y=1, Z=1.
To γράψαμε X’ Y Z πολύ απλά διότι θέλουμε για τον ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ συνδυασμό τιμών εισόδου δηλαδή X=0, Y=1, Z=1 το γινόμενο να δίνει 1 έτσι ώστε η F=1. Το γινόμενο θα είναι 1 όταν όλοι οι όροι που συμμετέχουν σε αυτό είναι 1.
Άρα αφού το Χ=0 το γράφουμε X’ ώστε να γίνει 0’=1
Τα Υ, Ζ είναι 1 άρα τα αφήνουμε ως έχουν.

## Slide 10: Αποκλειστικό Ή (XOR)
Σύμβολο της XOR
Notes: Exclusive OR.
Για 2 εισόδους: Δίνει 1 όταν οι δύο είσοδοι διαφέρουν μεταξύ τους ή διαφορετικά όταν υπάρχει μονός (περιττός) αριθμός μονάδων στις εισόδους.
F= X’ Y +X Y’
Για περισσότερες από 2 εισόδους: Μετράμε πόσοι είναι οι άσσοι και αν είναι άρτιο το πλήθος τους το αποτέλεσμα της F = 0 αλλιώς 1.
ΛΟΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ XOR
Βλέπουμε για ποιους συνδυασμούς η F = 1
Καθένας από αυτούς τους συνδυασμούς (ελαχιστόρους) γράφεται σε μορφή γινομένου όπου αν μία είσοδος είναι 1 γράφεται σε κανονική μορφή αν είναι 0 σε συμπληρωματική.
Αθροίζουμε τους ελαχιστόρους από το βήμα 2
1ο γινόμενο Χ’ Υ
2ο γινόμενο Χ Υ’
Άρα μία πύλη XOR περιγράφεται αλγεβρικά από τη σχέση: F= X’ Y+X Y’
ANAΛΥΣΗ
Έστω τη χρονική στιγμή t1 ότι μία πύλη ΧOR δέχεται εισόδους Χ=0, Υ=1
F= 0’ 1 + 0 1’ = 1 1 + 0 0 = 1
Έστω τη χρονική στιγμή t2 ότι μία πύλη ΧOR δέχεται εισόδους Χ=0, Υ=0
F= 0’ 0 + 0 0’ = 1 0 + 0 1 = 0
Δηλαδή κάθε αλγεβρική έκφραση (γινόμενο) για έναν ελαχιστόρο γράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε όταν κάποια στιγμή στις εισόδους του κυκλώματος εφαρμοστεί αυτός ο συνδυασμός το γινόμενο να είναι ΈΝΑ
Πχ, η F δίνει 1 όταν Χ=1 Υ=0. Ο συνδυασμός αυτός αλγεβρικά γράφεται σε μορφή γινομένου ως ΧΥ’ έτσι ώστε όταν εφαρμοστούν στις εισόδους οι τιμές Χ=1 Υ=0 να δώσει 1.

## Slide 11: Αποκλειστικό ΟΥΤΕ (ΧΝΟR)
Notes: F= X’ Y’ + XY
Όταν οι είσοδοι είναι ίσες μεταξύ τους τότε η F=1

## Slide 12: Συνδυαστικά κυκλώματα
Αθροιστές-Αφαιρέτες
Πολυπλέκτες
Αποκωδιοποιητές
Συγκριτές

## Slide 13: Πλήρης Αθροιστής
Ενός bit (υλοποιεί μία στήλη του αθροίσματος)
Διασυνδεδεμένοι n αθροιστές παράγουν το άθροισμα αριθμών n Bit
Notes: Έστω ότι έχουμε 2 αριθμούς τεσσάρων bit
A = 0101
B = 1001
Για να τους προσθέσουμε, προσθέτουμε τα bit κάθε στήλης, δηλαδή Ai, Bi, και Ci (κρατούμενο προηγούμενης στήλης)
Το αποτέλεσμα που παράγεται από κάθε στήλη είναι ένα Bit αθροίσματος Si και ένα επόμενο κρατούμενο, Cnext
Στο παράδειγμα , όταν προστίθενται τα bit Α0, Β0 (εννοείται ότι C0=0), τότε S0= 1 +1 =0 και Cnext =1
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ένα κύκλωμα που αναλαμβάνει να προσθέσει μία στήλη από bit, δέχεται 3 εισόδους Α,Β και Cin (κρατούμενο εισόδου)
Και παράγει 2 εξόδους S, Cout (κρατούμενο εξόδου)
Στο παράδειγμα από την πρόσθεση των στηλών Α1 και Β1 (Α1=0, Β1=0, C1=1)
0 + 0 + 1 θα λάβουμε S1=1, C2=0
Για να υλοποιήσουμε αθροιστή που προσθέτει αριθμούς μήκους n bit πρέπει να ενώσουμε n τέτοια κυκλώματα.
Επειδή έχει 3 εισόδους, θα έχουμε 23=8 συνδυασμούς εισόδων τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε ξεχωριστά.
____________________ 2ο γκρουπ __________________________________________________________
Πχ Α = 1010
Β = 0101
1010 +
0101 =
0
___________
Αν θέλουμε να προσθέσουμε αριθμούς Ν bit χρειάζονται Ν αθροιστές ενός bit
Έστω η στήλη 0 (δεξιότερη).
Τα στοιχεία που προστίθενται είναι Α0, Β0, και το C0 (το κύκλωμα έχει 3 εισόδους, οι οποίες σχηματίζουν 23 = 8 συνδυασμούς).
Παράγεται ένα bit αθροίσματος S0 και ένα νέο κρατούμενο το C1 (το κύκλωμα έχει 2 εξόδους).
Άρα μιλάμε για κύκλωμα με 3 εισόδους και 2 εξόδους

## Slide 14: ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Αθροιστή 1 Bit (ΜΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ)
Notes: Κατασκευή του πίνακα αληθείας με στόχο να μετατρέψουμε τις αριθμητικές πράξεις σε λογικές.
EIΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ
X Y Cin Ελαχιστόρος S Cout
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0
0 1 0 2 1 0
0 1 1 3 0 1
1 0 0 4 1 0
1 0 1 5 0 1
1 1 0 6 0 1
1 1 1 7 1 1
Εργαζόμαστε όπως γνωρίζουμε για κάθε έξοδο ξεχωριστά
S= X’ Y’ Cin + X’ Y Cin’ + X Y’ C’in + X Y Cin ( Tα 4 γινόμενα αντιστοιχούν στους ελαχιστόρους 1,2,4,7 ). Συμβολικά γράφεται S= Σ(1,2,4,7), δηλαδή το S είναι άθροισμα των ελαχιστόρων 1, 2, 4, και 7 όπου κάθε ελαχιστόρος είναι ένα γινόμενο.
Cout= X’ Y Cin + X Y’ Cin + X Y C’in + X Y Cin. Συμβολικά: Cout= Σ(3, 5,6,7)
Εναλλακτικά, επειδή το S = 1 όταν το πλήθος των μονάδων είναι περιττό, S= X xor Y xor Cin. Δηλαδή τα σήματα X, Y, Z θα συνδέονταν σε μία XOR τριών εισόδων, της οποίας η έξοδος θα ήταν το S.
Έξοδος Cout
Cout= X’ Y Cin + X Y’ Cin + X Y C’in + X Y Cin
Επειδή γενικά ισχύει ότι X+X=X, έχω το δικαίωμα στην παραπάνω σχέση να προσθέσω άλλες 2 φορές το γινόμενο X Y Cin
Cout= X’ Y Cin+ X Y Cin + X Y’ Cin + X Y Cin + XY Cin’ + X Y Cin
Παίρνω τα γινόμενα ανά δύο
1ο γινόμενο + 2ο γινόμενο: X’ Y Cin+ X Y Cin = Y Cin (X+X’) = Y Cin (επειδή Χ + Χ’ =1)
3ο γινόμενο + 4ο γινόμενο: X Y’ Cin+ X Y Cin = Χ Cin (Υ+Υ’) = Χ Cin (επειδή Υ + Υ’ =1)
5ο γινόμενο + 6ο γινόμενο: X Y C’in+ X Y Cin = Χ Y (Cin+C’in) = X Y (επειδή Cin + Cin’ =1)
Cout = XY + XCin + Y Cin
X + X’ =1 γιατί αν Χ=0 έχουμε 0+1 =1 ενώ αν Χ=1 έχουμε 1+0=1
Χ+Χ = Χ γιατί αν Χ=0 έχουμε 0+0=0, αν Χ=1 έχουμε 1+1=1
ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Γράφω κατακόρυφα τα σήματα εισόδου
Δίπλα από κάθε σήμα σχεδιάζω έναν αντιστροφέα για να πάρω το συμπληρωματικό
Για κάθε γινόμενο που έχω βγάλει από τον πίνακα αληθείας κάνω τις κατάλληλες συνδέσεις (τελίτσες) και τις ενώνω σε μία AND
Όλα τα γινόμενα σε μία OR
___________________________2ο γκρουπ______________________________________________________
Χ = bit του πρώτου αριθμού
Υ = bit του δεύτερου αριθμού
Z = κρατούμενο εισόδου ( προηγουμένως το συμβολίσαμε ως Cin)
S = bit αθροίσματος
C = κρατούμενο εξόδου ( προηγουμένως το συμβολίσαμε ως Cout)
3 είσοδοι άρα 8 συνδυασμοί εισόδων (ελαχιστόροι)
X Y Z Ελαχιστόρος S C
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 S= X’ Y’ Z + X’ Y Z’ + X Y’ Z’ + X Y Z (1)
0 1 0 2 1 0 C= X’ Y Z + X Y’ Z + X Y Z’ + XYZ (2)
0 1 1 3 0 1
1 0 0 4 1 0
1 0 1 5 0 1
1 1 0 6 0 1
1 1 1 7 1 1
Π.χ. έστω τη χρονική στιγμή t1 ο αθροιστής δέχεται ως εισόδους (δηλαδή μία στήλη) τις Χ=0, Υ=0, Ζ=1
S = 0’ 0’ 1 + 0’ 0 1’ + 0 0’ 1’ + 0 0 1 =
1 1 1 + 1 0 0 + 0 1 0 + 0 0 1 =
1 + 0 + 0 + 0 = 1
Δηλαδή ο πρώτος όρος γινομένου (ΚΑΙ ΜΟΝΟ αυτός) είναι 1 για τον συνδυασμό εισόδων 0, 0, 1 και κάνει την S=1
C = 0’ 0 1 + 0 0’ 1 + 0 0 1’ + 0 0 1
= 0 + 0 + 0 + 0 = 0
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αν κάποιος προσέξει από τον πίνακα αληθείας ότι το S=1 όταν το πλήθος μονάδων στις εισόδους είναι περιττό, τότε μπορεί να πει ότι
S= X xor Y xor Z (3). H (1) είναι ισοδύναμη της (3). Δηλαδή για κάθε συνδυασμό εισόδων τα αποτελέσματά τους είναι ίδια.
2) Χ ΟR Χ = X, X OR X OR X= X. Επίσης Χ OR Χ’=1 (γιατί, αν Χ=0, 0+1=1, αν Χ=1, 1+0=1)
C= X’ Y Z + X Y’ Z + X Y Z’ + XYZ
Έχω δικαίωμα στην C να προσθέσω άλλες 2 φορές το γινόμενο XYZ (δεν αλλάζει το αποτέλεσμα αφού ΧΥΖ+ΧΥΖ+ΧΥΖ= ΧΥΖ)
C= [X’ Y Z + ΧΥΖ]+ [X Y’ Z + ΧΥΖ] + [X Y Z’ + XYZ] (άθροισμα 6 γινομένων)
Παίρνω τα γινόμενα ανά 2:
X’ Y Z + ΧΥΖ = ΥΖ (Χ’ + Χ) = ΥΖ
X Y’ Z + ΧΥΖ = ΧΖ (Υ’ + Υ) = ΧΖ Τελικά C= XY+XZ+YZ
X Y Z’ + XYZ = ΧΥ (Ζ+Ζ’) = ΧΥ
H ιδέα είναι ότι καθένα από τα 3 πρώτα γινόμενα του C έχει ένα συμπληρωματικό όρο (μία το Χ μία το Υ και μία το Ζ). Άρα αν «κολλήσω» σε καθένα από αυτά το XYZ μπορώ να πετύχω απαλοιφές.
ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Γράφω κατακόρυφα τα σήματα εισόδου
Δίπλα από κάθε σήμα σχεδιάζω έναν αντιστροφέα για να πάρω το συμπληρωματικό
Για κάθε γινόμενο που έχω βγάλει από τον πίνακα αληθείας κάνω τις κατάλληλες συνδέσεις (τελίτσες) και τις ενώνω σε μία AND
Όλα τα γινόμενα σε μία OR
S= X’ Y’ Z + X’ Y Z’ + X Y’ Z’ + X Y Z
C= XY+XZ+YZ
S= X XOR Y XOR Z (Δεν θα υπήρχαν AND και η ΧΟR τριών εισόδων θα συνδεόταν με τα σήματα Χ, Υ Ζ)

## Slide 15: ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ n bit
Notes: FA = το κύκλωμα πλήρους αθροιστή ενός bit που είδαμε προηγουμένως (Full Adder). Για να υλοποιήσουμε αθροιστή 8 bit συνδέουμε 8 τέτοιους αθροιστές.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Π.χ έστω 2 μη προσημασμένοι αριθμοί, Α = 24 και Β= 100 εκφρασμένοι σε ένα byte ο καθένας. Να δείξετε την πρόσθεση πάνω στο κύκλωμα αθροιστή 8 bit
A= (Α7Α6Α5Α4Α3Α2Α1Α0)=00011000
B =(Β7Β6Β5Β4Β3Β2Β1Β0) = 01100100
00011000 +
01100100
0
_______________
Ξεκινώντας από δεξιά:
Στήλη 0: Α0 = 0, Β0=0, C0=0, άρα S0=0 και το C1=0. To C1 είναι το κρατούμενο εξόδου του πρώτου αθροιστή από δεξιά και ταυτόχρονα είσοδος στον επόμενο αριστερότερο αθροιστή. Γενικά, κάθε αθροιστής παράγει ως έξοδο ένα κρατούμενο με το οποίο τροφοδοτεί τον αμέσως αριστερότερό του.
Στήλη 1: Α1 = 0, Β1=0, C1=0, άρα S1=0 και το C2=0.
Στήλη 2: Α2 = 0, Β2=1, C2=0, άρα S2=1 και το C3=0.
Στήλη 3: Α3 = 1, Β3=0, C3=0, άρα S3=1 και το C4=0.
Στήλη 4: Α4 = 1, Β4=0, C4=0, άρα S4=1 και το C5=0.
Στήλη 5: Α5 = 0, Β5=1, C5=0, άρα S5=1 και το C6=0.
Στήλη 6: Α6 = 0, Β6=1, C6=0, άρα S6=1 και το C7=0.
Στήλη 7: Α7 = 0, Β7=0, C7=0, άρα S7=0 και το C8=0.
Άρα το άθροισμα είναι S7S6S5S4…..S0= 01111100 = 124

## Slide 16: Αθροιστές-Αφαιρέτες με έλεγχο προσήμου
Notes: Α-Β:
Τα σήματα Α τροφοδοτούν τον αθροιστή στην κανονική τους μορφή.
Τα Β περνούν από μία XOR και ειδικότερα κάθε bit Bi λαμβάνει μέρος σε μία πράξη XOR μαζί με ένα σήμα G
Δηλαδή έχουμε Β0 ΧOR G, B1 XOR G, …….. B7 XOR G
2 περιπτώσεις για το σήμα G:
G=0. Αν το G=0 τότε στις πύλες XOR Εκτελείται η πράξη Βi ΧΟR 0. Έχουμε 2 υπο-περιπτώσεις
Α1) Βi =0, τότε η πράξη XOR θα δώσει 0 ΧΟR 0 =0
A2) Bi =1, η πράξη XOR θα δώσει 1 ΧΟR 0 =1
Από τις περιπτώσεις Α1, Α2 συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα των XOR είναι ότι είναι και το Bi. Συνεχίζοντας, αυτό σημαίνει ότι οι αθροιστές FA θα εκτελούν την πράξη Αi + Bi + C0 = Ai+ Bi, δηλαδή πρόσθεση. Στην πρόσθεση το αρχικό κρατούμενο C0 = 0
Τελικά, το κύκλωμα λειτουργεί ως αθροιστής
Β) G=1, από τις πύλες XOR θα εκτελεστεί η πράξη Βi XOR 1.
B1) Bi=0 άρα εκτελείται η 0 ΧΟR 1 =1
B2) Bi=1, άρα 1 ΧΟR 1 =0
Από Β1 και Β2 συνεπάγεται ότι το αποτέλεσμα της XOR είναι πάντοτε αντίστροφο του Βi, δηλαδή B’i
ΔΗΛΑΔΗ Β ΧΟR 1 = B’
Άρα τι δέχεται ως είσοδο ο αθροιστής; ΔΕΝ βάζω δείκτες το γράφω γενικά.
Α + Β’ + 1(δηλαδή το C0=1)
Α + Β’ +1 = Α + Σ1(Β) +1 = Α + Σ2(Β) = Α-Β
Άρα, αν η πράξη που πρέπει να εκτελεστεί είναι αφαίρεση, τότε η ALU στέλνει ένα σήμα ίσο με 1 στο G. Αυτό μετατρέπει αυτομάτως τον αθροιστή σε αφαιρέτη.
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ: Για να ελέγξουμε την υπερχείλιση ελέγχουμε αν τα bit C8 και C7 είναι ίδια. Αν C8=C7 τότε Μ=0, ενώ αν C7 <> C8 τότε η XOR δίνει 1 δηλαδή Μ=1.
Έχουμε υπερχείλιση όταν τα C7 και C8 είναι διαφορετικά. Άρα αν το Μ = 1 τότε αυτό το σήμα δίνεται πίσω σε έναν καταχωρητή (κύκλωμα της CPU που αποθηκεύει δεδομένα τα οποία η CPU επεξεργάζεται) της CPU. Aυτό είναι ένα σήμα ειδοποίησης για Overflow, το οποίο εφόσον είναι 1 σημαίνει ότι θα δοθεί μήνυμα λάθους.
Έστω προσθέτουμε 2 θετικούς αριθμούς ενός byte
A7=B7=0 αν το S7=1 τότε ο αριθμός που βγαίνει ως αποτέλεσμα είναι αρνητικός!
Για να συμβεί αυτό πρέπει C7=1
A7+B7+C7=0+0+C7=1. Σε αυτή την περίπτωση το C8=0
Άρα C7<>C8. Άρα περνώντας τα C7, C8 από την XOR θα έχουμε Μ=1 (σήμα υπερχείλισης)
_____________________________________________ 2ο γκρουπ ___________________________________________________
Κάθε αθροιστής FA ενός bit δέχεται ως είσοδο τα bit του αριθμού Α και τα bit του B xor G
To G συνδέεται με το κρατούμενο εισόδου C0
Στις XOR εκτελείται η πράξη G XOR Bi. Υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
G=0
1.1) Έστω ότι ένα τυχαίο bit Βi =0. τότε εκτελείται η πράξη Βi XOR G = 0 XOR 0 = 0 = Bi
1.2) Έστω ότι ένα τυχαίο bit Βi =1. τότε εκτελείται η πράξη Βi XOR G= 1 XOR 0 =1 = Bi
Aπό τις 1.1 και 1.2 καταλήγουμε ότι όταν G=0, Η ΧΟR δίνει αποτέλεσμα ότι είναι το Bit Βi
Aυτό σημαίνει ότι από τις ΧΟR περνάνε τα Β. Άρα το κύκλωμα εκτελεί την πράξη: Αi + Bi + G = Ai+ Bi +0 = Ai+Bi. Άρα, όταν G=0 το κύκλωμα κάνει πρόσθεση δηλαδή είναι αθροιστής. Mε άλλα λόγια, αν G=0 τα B εισέρχονται στον αθροιστή ΑΥΤΟΥΣΙΑ. Τα Α εισέρχονται στον αθροιστή ΑΥΤΟΥΣΙΑ.
2 ) G=1
2.1) Έστω ότι ένα τυχαίο bit Βi =0. τότε εκτελείται η πράξη Βi XOR G = 0 XOR 1 = 1 = B’i
2.2) Έστω ότι ένα τυχαίο bit Βi =1. τότε εκτελείται η πράξη Βi XOR G= 1 XOR 1 =0 = B’i
Aπό τις 2.1 και 2.2 καταλήγουμε ότι όταν G=1, Η ΧΟR δίνει αποτέλεσμα το συμπλήρωμα του Βi
ΠΟΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ; Αi + B’i + G = Αi + [B’i + 1] = Ai + [Σ1(Βι) +1 ] = Αι + Σ2 (Βι) = Α-Β
Άρα όταν G=1 το κύκλωμα κάνει αφαίρεση
Όταν στη CPU (ειδικότερα στην ALU) έρθει εντολή πρόσθεσης, ο αθροιστής δέχεται ένα σήμα G=0, όταν έρθει εντολή αφαίρεσης G=1
Έλεγχος Υπερχείλισης: Αν C7<> C8 τότε έχουμε υπερχείλιση. Περνώντας τα C7, C8 από μία ΧOR αυτή θα δώσει σήμα Μ=1 αν τα δύο κρατούμενα είναι διαφορετικά. ΄Άρα όταν ο αθροιστής δώσει σήμα Μ =1 πίσω στην CPU λαμβάνουμε σήμα OVERFLOW.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω προσθέτουμε 2 θετικούς αριθμούς ενός byte
A7=B7=0 αν το S7=1 τότε ο αριθμός που βγαίνει ως αποτέλεσμα είναι αρνητικός!
Για να συμβεί αυτό πρέπει C7=1
A7+B7+C7=0+0+C7=1. Σε αυτή την περίπτωση το C8=0
Άρα C7<>C8. Άρα περνώντας τα C7, C8 από την XOR θα έχουμε Μ=1 (σήμα υπερχείλισης)

## Slide 17: Παράδειγμα
Ένα κύκλωμα σχηματίζει στις εισόδους του τους αριθμούς 0-15 και οι έξοδοι σχηματίζουν την τετραγωνική ρίζα των αριθμών της εισόδου, αν αυτή η ρίζα είναι ακέραια. Διαφορετικά, σχηματίζουν τον αριθμό 0.
Πόσες εισόδους και εξόδους έχει το κύκλωμα;
Να βρείτε τις λογικές εκφράσεις των εξόδων και να σχεδιάσετε το κύκλωμα
Notes: Α) Για να σχηματιστούν στην είσοδο οι αριθμοί 0-15 θέλουμε 4 εισόδους.
Β) Ο μικρότερος αριθμός 0 ο μεγαλύτερος το 15. Η μεγαλύτερη ακέραια ρίζα αφορά την είσοδο 9 και είναι το 3
‘Αρα οι έξοδοι είναι (ρίζες από 0-3) ΔΥΟ, αφού με 2 Bit μπορώ να σχηματίσω τους αριθμούς 0-3
A B C D F1 F0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 (ρίζα 1=1)
0 0 1 0 0 0 F1= A’ B C’ D’ + A B’ C’ D (ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ)
0 0 1 1 0 0 F0 = A’ B’ C’ D + A B’ C’ D
0 1 0 0 1 0 (ρίζα 4=2)
0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 1 (ρίζα 9=3)
1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0